Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-c), e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti- és Média Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 23.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján, az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városrendezési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli:

- FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§

(1) Jelen rendelet célja Solt sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében e rendelet megállapítja

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének, a helyi védelemnek a szabályait,

b) a településképi szempontból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket,

d) településkép védelméhez és alakításához szükséges érvényesítési eszközöket,

e) a védelemmel kapcsolatos önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Solt teljes közigazgatási területére.

(4) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a település közigazgatási területén e rendeletben szabályozott tevékenységet folytat.

(5) E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

(6) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő elhelyezésére, valamint a választási kampány során alkalmazott reklámhordozót tartó berendezésekre.

2.§

E rendelet alkalmazása során:

a) épített érték: Solt város településképe és történelme szempontjából meghatározó, a településszerkezeti, településképi, építészeti, településtörténeti, régészeti, művészeti szempontból védelemre érdemes terület, épületegyüttes, épület, épületrész vagy más építmény, valamint az építményekhez tartozó telek és annak jellegzetes növényzete

b) értékvédelmi szakvélemény: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy (építész, településmérnök, statikus, műemlékvédelmi szakmérnök), szervezet által készített olyan szakvizsgálat, amely a védett érték vizsgálatát követően részletezi annak állapotában, esztétikai megjelenésében, szerkezetében végbement folyamatokat, és annak eredményét, amely szerint a védelem oka még fennáll, vagy már nem áll fenn.

c) indokolt eset: amennyiben az építtető, a tervező és a helyi építésügyi hatóság (hiányában a polgármester) álláspontja közös egy építészeti követelménytől való eltéréssel kapcsolatosan.

- FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata

3.§

A helyi értékvédelem feladata különösen az épített értékek:

a) felkutatása, számba vétele, forráskutatása, dokumentálása,

b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,

c) megőrzése, megőriztetése,

d) a közvéleménnyel való megismertetése,

e) károsodásának megelőzése, elhárítása, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése,

f) az általános környezetkultúra és az építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének, és az erre való nevelésnek a támogatása.

3. Helyi védelem keletkeztetése és megszűnése

4. §

(1) A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése csak az e rendeletben szabályozott eljárás lefolytatásával történhet.

(2) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését írásban kezdeményezheti

a) az önkormányzat, a főépítész, az építésügyi hatóság, a történelmi egyházak, és bármely természetes vagy jogi személy,

b) településrendezési terv keretében készített örökségvédelmi hatástanulmány készítője.

(3) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védendő területi vagy egyedi érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,  b) a védendő területi vagy egyedi érték azonosító adatait (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület- illetve telekrész),

c) értékvizsgálatot és indoklást.

(4) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték azonosító adatait (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész),

c) a védelem megszüntetése szükségességének okait,

d) bontási szándék esetén a bontás szükségességét alátámasztó megfelelő indoklást.

(5) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén az Önkormányzat elkészíti

a) az értékvédelmi szakvéleményt,

b) a védelem alól törlendő egyedi érték fotódokumentációját, és szükség szerint a felmérési dokumentációját (alaprajz, metszet, homlokzatok M=1:100, helyszínrajz M=1:200, műleírás).

(6) A helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,

b) a védett terület, illetve egyedi érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek az értékvédelmi szakvélemény szerint már nem felel meg,

d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap. A helyi védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti.

(7) A helyi egyedi értékvédelemmel kapcsolatban érintettnek kell tekinteni

a) az érintett ingatlanok tulajdonosait,

b) a kezdeményezőt,

c) az illetékes építésügyi hatóságot.

(8) A helyi egyedi védelem alá helyezésről vagy a védelem megszüntetéséről értesíteni kell az érintetteket.

(9) Az ingatlan használójának, kezelőjének értesítése a tulajdonos útján történik.

(10) A helyi egyedi védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetése tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

(11) A helyi védelmet a Szabályozási Terven fel kell tüntetni legkésőbb annak soron következő módosításakor.

4. A helyi védelem fajtái

5. §

A helyi védelem lehet:

a) helyi területi védelem, amelynek hatálya kiterjedhet településszerkezetre, telekszerkezetre, településkarakterre;

b) helyi egyedi védelem, amelynek hatálya kiterjedhet épületre (H1 jelű védett épület); épületrészre (H2 jelű, részleges védelem alatt álló épület); és építményre (H3 jelű védett építmény).

5. A védett értékekhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

6. §

(1) A védelem nem akadályozza a védett érték felújítását, korszerűsítését, bővítését, funkciója megváltozását. A védelem érdekében elő kell segíteni a védett értéknek a mai igényeknek megfelelő használatát. A felújítás, korszerűsítés, bővítés, funkcióváltozás miatt azonban a védett értéknek a védelemre okot adó értékei nem csökkenthetők. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészei örökség fennmaradását. A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) A védett épület, építmény felújítása, korszerűsítése, bővítése során törekedni kell a védelemre okot adó részletek eredeti állapotának visszaállítására, illetve harmonikus továbbfejlesztésére.

(4) A helyi egyedi védelem alatt álló értéken építési, bontási munka kizárólag akkor végezhető, ha a védett érték létét, állagát nem veszélyezteti, vagy azt értékvédelmi szempontból nem befolyásolja károsan. Ellenkező esetben az építtetőt kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására.

(6) A helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény bontására csak a teljes műszaki avultság esetén kerülhet sor, ha az épület védett értékeinek károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre, és ezt értékvédelmi szakvélemény is alátámasztja. Bontási munka csak a védelem megszüntetését követően végezhető. Az értékvédelmi szakvéleményben egyes épületrészek vagy tartozékok megőrzése, illetve azoknak a bontási helyen építendő új épületbe való beépítése, elhelyezése is előírható.

6. A helyi területi védelem

7. §

(1) A helyi értékvédelmi területek lehatárolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi értékvédelmi területeken védett az úthálózat és a telekosztás jellege, a beépítés módja és helye, az épületek ritmusa, az utcai homlokzat nyílásrendje.

7. A helyi védelem alatt álló területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

8. §

(1) A helyi védelem alatt álló területeken az úthálózat, a telekosztás jellege, a telkek mérete, beépítési módja, építési vonala megőrzendők, azok megváltoztatását célzó vagy eredményező tevékenység csak a szabályozási terv és a HÉSZ alapján végezhető.

(2) A helyi értékvédelem alatt álló területen az építményeket - épületeket, kerítéseket, utcaburkolatokat, utcabútorokat, közmű műtárgyakat, közmű felépítményeket, reklámhordozókat - a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, lehet átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni, illetve fenntartani.

8. A helyi egyedi védelem és a védett elemekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények, a H1 jelű védett épületek

9. §

(1) A H1 jelű védett épületek jegyzékét a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A H1 jelű védett épület minden eredeti homlokzati alkotórésze védett, ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is, valamint esetenként a használat módját.

9. A H1 jelű helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

10. §

(1) A H1 jelű védett épület bővítése, felújítása, valamint azokon végzett homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés, illetve bármely homlokzati felületképzés és a homlokzat megváltoztatása során csak az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások alkalmazhatók.

(2) A H1 jelű védett épület helyreállítása, átalakítása, felújítása és bővítése során

a) az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;

b) az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, érintetlenül kell hagyni, illetve szükség esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani:

ba) a homlokzat felületképzését, ami a vakolt felületek esetén finom szemcséjű simított vakolat és pasztell szín lehet;

bb) a tetőfedést, ami kerámia cserép lehet

bc) a homlokzat díszítő elemeit;

bd) a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását;

be) a lábazatot, a lábazati párkányt;

bf) a tornác, kapualj kialakítását

c) az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei - valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők.

- FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

10. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

11. §

Solt településképi szempontból meghatározó területei (2.sz. melléklet):

a) történeti városrész

b) pincefalu (területileg a kopárságokkal azonos)

c) tételhegy

c) az általános előírások szerint településkép védelme szempontjából kiemelt területek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 1. melléklete szerint.

- FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

11. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

12. §

- Az épületek, építmények és kerítések látszó felületein nem alkalmazható építőanyagok:

- környezettel diszharmóniában álló anyagok (fóliák, műanyag habok, pvc..stb.)

- rönkfa vagy gerenda mint az épület teljes homlokzatán megjelenő fő  tartószerkezeti és homlokzatképző elem (rönkház, gerendaház) - kivéve homlokzatdíszként eseti jelleggel megjelenő elem

- előregyártott acél szerkezetek (konténerház, lakóautó) - kivéve ideiglenes felvonulási épületek

- előregyártott beton elemek - kivéve gazdasági épületek

- hullámpala,

- műanyag hullámlemez

- nagytáblás fém lemez (trapézlemez, hullámlemez) - kivéve gazdasági épületek

- fém fegyverzetű panel, hagyományostól eltérő színben (pl. kék, zöld) – előtetőre sem - kivéve hagyományostól el nem térő színben gazdasági épületek esetében

- mázas burkolólap nyílások körül,

- hasított kőburkolat nyílások körül,

- műanyag hab homlokzatképző profilok vakolatlanul,

- színezett beton cserép csak abban az esetben alkalmazható, ha színvilága harmonizál a környező épületekével, pikkelyes fedés esetén erősen domborodó elem, barát-apáca fedés nem alkalmazható.

- vakolatba helyezett apró tükröződő szemcsék

- homlokzaton, lapostetőn és tetőn vízszigetelő lemez takarás nélkül

- műkő, műanyag, beton vagy gipsz mint szobor (egészalakos oroszlán a kapupilléren)

- fa hatású műanyag, vagy fém elemek

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények alól indokolt esetben felmentés adható.

12. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános követelmények

13. §

(1) Színezés, homlokzatképzés tekintetében általános követelmény, hogy

a) a homlokzat színezésre a fehér, vagy földszínek pasztell árnyalatai megengedettek, erősebb színek csak kivételesen és jellemzően kiegészítő, díszítő elemként, vagy ahhoz kapcsolódóan használhatók szakmai konzultáció keretében történő jóváhagyással,

b) a közterületről látható homlokzaton falfestmény, murália nem helyezhető el, kivéve a hirdetési felületeket.

(2) Építmények elhelyezésével kapcsolatosan a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi követelmények, a HÉSZ és a szakági jogszabályok előírásai az irányadók, a kialakult beépítési vonal figyelembevételével.

(3) Építménymagasság tekintetében a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi követelmények, a HÉSZ és a szakági jogszabályok előírásai az irányadók.

(4) Kerítések elé (járda helyén), valamint közvetlenül az útpadka mellé (gépjárművek leállása, lehúzódás biztosításához) nem ültethető sövény.

(5) Az épületek utcai homlokzatán, látható helyre technológiai létesítmény (pl. klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény stb.) nem helyezhető el.

(6) A telekbehajtó és a közterületi járda burkolatnak az útszakasz egységes megjelenése érdekében igazodnia kell a már kialakult állapothoz, attól eltérő, magasabb minőséget eredményező megoldás településképi megfelelés kötelező szakmai konzultáción történő igazolásával lehetséges.

(7) Építés során kötelező a fás szárú növényállomány megőrzése, ettől eltérni csak akkor lehet, ha igazoltan beteg, kiöregedett a faállomány vagy az épület elhelyezése ellehetetlenül.

(8) Közterületi fás szárú növény ültetése csak tulajdonosi hozzájárulás alapján végezhető.

(9) Közterületeken fasortelepítésnél, kiegészítésnél, őshonos, előnevelt, többször iskolázott, "útsorfa" minőségű, allergén pollent nem termelő lombos fák ültetendők.

(10) Légvezetékek alatt alacsony növekedésű, gömb alakú koronát nevelő faegyedek ültethetők.

(11) Meglévő fasorok kiegészítésénél, pótlásánál azonos fafajt kell alkalmazni, kivéve, ha településesztétikai okok, baleset elhárítás, vagy a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét teszik szükségessé, illetve ha a fafaj allergén, vagy életfeltételei az adott területen nem kellően biztosítottak.

(12) Más éghajlati tájra jellemző díszítő és homlokzatképző elemek nem alkalmazhatók.

(13) Barokk balusztrád építése nem alkalmazható.

(14) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott követelmények alól indokolt esetben felmentés adható.

13. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

14.§

- A történeti városrészre vonatkozó területi építészeti követelmények:

  - A beépítés módja az utcánként kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen, figyelemmel a HÉSZ, illetve a vonatkozó területi védelem előírásaira.

  - A területen többszintes épület építése esetén kötelező a szakmai konzultáció.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete hagyományos építőanyagokból készülhet.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények magassága nem haladhatja meg a környező épületek magasságát.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények földfelszín feletti részének szín- és formavilágát a környező épülettekkel harmóniában kell kialakítani.

  - Az utcai kerítés, a zöldkerítésként használt tömör sövények magasságát is beleértve legfeljebb 2,00 m magas lehet.

  - Központi belterületen a település-sziluettet meghatározó templomtornyoknál magasabb építmény nem építhető.

- A pincefalu városrészre vonatkozó területi építészeti követelmények:

  - A beépítés módja a területen kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen figyelemmel a vonatkozó területi védelemre és a HÉSZ előírásaira.

  - A területen többszintes épület építését szakmai konzultációt követően lehet megvalósítani.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete csak hagyományos építőanyagokból állhat össze.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak magassága nem haladhatja meg a környező épületek magasságát.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének szín- és formavilágát a környező épületekkel harmóniában kell kialakítani.

  - Kerítés építése nem megengedett.

  - A meleghegyi hagyományosan szőlőkkel betelepített szórt pincés beépítést tartalmazó domboldal töltésről és az 52. főútról való kedvező feltárulását azaz rálátásvédelemét bizotsítani kell, továbbá az övezeti előírásokon túl a következők is betartandók:

ga) tereprendezés során 1,5 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 35 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki.

gb) 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani.

- A tételhegy településrészre vonatkozó területi építészeti követelmények:

  - A beépítés módja a területen kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen, figyelemmel a HÉSZ előírásaira.

  - A területen többszintes épület építését szakmai konzultációt követően lehet megvalósítani.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete csak hagyományos építőanyagokból állhat össze.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak magassága nem haladhatja meg a környező épületek magasságát.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének szín- és formavilágát a környező épületekkel harmóniában kell kialakítani.

  - Az utcai kerítés anyaghasználatának, szín- és formavilágának a főépülettel harmóniában kell lennie.

  - Az utcai kerítés, a zöldkerítésként használt tömör sövények magasságát is beleértve legfeljebb 1,80 m magas lehet.

  - A tételhegy 52.-es és 53.-as főútról való kedvező feltárulását azaz rálátásvédelemét bizotsítani kell.

  - Tételhegy morfológiai adottságát (alakját) megváltoztató építmény nem építhető.

- Az általános előírások szerint településkép védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó területi építészeti követelmények:

  - A beépítés módja szabadon álló, vagy kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen, figyelemmel a HÉSZ egyedi előírásaira.

  - A területen többszintes épület csak szakmai konzultációt követően épülhet.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete csak hagyományos építőanyagokból állhat össze.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak magassága nem haladhatja meg a környező épületek magasságát.

  - Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének szín- és formavilágát a környező épületekkel harmóniában kell kialakítani.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények alól indokolt esetben felmentés adható.

14. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

15.§

- A történeti településrészre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

  - Anyaghasználatra vonatkozó követelmények:

aa) Hagyományostól eltérő építőanyagok használata nem megengedett a látszó felületeken.

ab) Nem megengedett műanyag és acél anyagú nyílászáró szerkezet beépítése.

ac) Tetőfedésre alkalmazható anyagok tekintetében a következőktől eltérni nem lehet: egyszínű natúr cserép, termett pala, korcolt fémlemez, pikkelyes fémlemez, zsindely, üveg, nád.

ad) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete hagyományos építőanyagoktól eltérő anyagból nem állhat össze.

ae) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének anyaghasználata, szín- és formavilága a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

af) Az utcai kerítés anyaghasználata a főépülettel diszharmóniában nem lehet.

ag) Meglévő, hagyományostól eltérő tetőhéjazat felújítható;

ah) A jelen bekezdésben felsoroltaktól különböző meglévő tetőhéjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető, ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem lehetséges.

  - Tömegformálásra vonatkozó követelmény:

ba) Az épület tömege, paraméterei, nem térhet el a kialakult utcaképtől, valamint  a településrészre jellemző léptéktől.

bb) Épület oromfala nem nyúlhat a tető síkja fölé.

bc) Oromfal nem lehet szélesebb 7 méternél - kivéve középületek.

bd) A tető kubusának meghatározásakor a szomszédos épületek tetőformáinak figyelembe vételének elmulasztása nem megengedett.

be) Az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge 38⁰ és 45⁰ között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg nem haladó vízszintes vetületi területen 38⁰-nál kisebb, vagy 45⁰-nál nagyobb hajlású tető is kialakítható.

bf) A tetősíkból kilépő tetőablakok összes, függőleges felületen mért felülete nem lehet több a magas tető függőlegesen mért vetülete 15%-ánál.

bg) “kutyaól” tetőkibúvó felépítmény nem építhető

bh) Manzard jellegű tető nem építhető.

bi)A kerti építmények magassága nem haladhatja meg a főépület magasságát és bruttó alapterületük nem haladhatja meg a főépület bruttó alapterületének felét.

bj) Az utcai kerítés formavilága és léptéke, a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

  - Homlokzatkialakításra vonatkozó követelmény:

ca) A vakolt felületen síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat, párkányzat kialakítható és enyhe színbeli különbséggel is kiemelhető,

cb) Síkban tartott felületen eltérő színezést csak textúra váltás esetén lehet alkalmazni,

cc) A vakolt felületen vakolattextúra, vakolatmintázat alkalmazható,

cd) A hagyományos építőanyagok természetes színe és textúrája alkalmazható;

ce) Faszerkezetek, faburkolatok esetén az anyag karakterét és színvilágát meg nem változtató állagmegóvó felületkezeléseken felül vörös, zöld, szürke, barna, fehér és fekete színezés is alkalmazható.

cf) Fém szerkezetek esetében is elfogadott a felületkezelés és a színezés, de annak minden esetben összhangban kell lennie az épület színvilágával.

cg) Redőnytokot, látszó módon nem lehet kialakítani.

ch) Az utcai homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap arányú nyílás. - kivétel a parapettel nem rendelkező nyílások

  - Zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény:

da) A burkolt felületek mérete nem haladhatja meg a zöldfelületek méreteit. A kerti tó felülete zöldfelületnek minősül.

db) Zöld homlokzatok, zöld kerítések és zöld tetők alkalmazása ajánlott, továbbá zöld felületnek minősül.

dc)A növényzet Magyarországon nem őshonos növényekből nem állhat össze.

dd) A fás szárú növények épületektől mért ültetési távolsága nem lehet kevesebb mint 5 m.

- A pincefalu településrészre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

A pincefalu területén található kopárságokra vonatkozóan a 3. számú melléklet előírásainak figyelmen kívül hagyása nem megengedett.

- A tételhegy településrészre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

  - Anyaghasználatra vonatkozó követelmények:

aa) Hagyományostól eltérő építőanyagok használata nem megengedett a látszó felületeken.

ab) Műanyag és acél nyílászárók és árnyékolók beépítése nem megengedett.

ac) A vasalatok színezése nem megengedett.

ad) A burkolatok nem lehetnek tájidegen anyagokból.

ae) Tetőfedésre alkalmazható anyagok tekintetében a következőktől eltérni nem lehet: egyszínű natúr síkcserép, nád, zsindely.

af) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete hagyományostól eltérő építőanyagokból nem állhat össze.

ag) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti része anyaghasználatát, szín- és formavilágát tekintve a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

ah) Az utcai kerítés anyaghasználata a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

ai) Meglévő, hagyományostól eltérő tetőhéjazat nem felújítható;

aj) A jelen bekezdésben felsoroltaktól különböző meglévő tetőhéjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető, ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem lehetséges.

  - Tömegformálásra vonatkozó követelmény:

ba) Az épület tömege, paraméterei a kialakult utcaképtől, valamint a településrészre jellemző léptéktől nem térhet el.

bb) Az épületnek egynél kevesebb oromfala nem lehet.

bc) Épület oromfala nem nyúlhat a tető síkja fölé.

bd) Oromfal nem lehet szélesebb 7 méternél

be) A tető kubusának meghatározásakor a szomszédos épületek tetőformáinak figyelmen kívül hagyása nem megengedett.

bf) Nyeregtetőn kívüli tetőforma nem alkalmazható - amennyiben a környező épületek tetőformája ettől el nem tér.

bg) Az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge 40⁰ és 45⁰ között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg nem haladó vízszintes vetületi területen 40⁰-nál kisebb, vagy 45⁰-nál nagyobb hajlású tető is kialakítható.

bh) A tetősíkból kilépő tetőablak nem építhető.

bi) “kutyaól” tetőkibúvó felépítmény nem építhető.

bj) Manzard jellegű tető nem építhető.

bk) A kerti építmények magassága nem haladhatja meg a főépület magasságát és bruttó alapterületük nem haladhatja meg a főépület bruttó alapterületének felét.

bl) Az utcai kerítés formavilága, a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

  - Homlokzatkialakításra vonatkozó követelmény:

ca) A vakolt felületen síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat, párkányzat kialakítható és enyhe színbeli különbséggel is kiemelhető,

cb) Síkban tartott felületen eltérő színezést csak textúra váltás esetén lehet alkalmazni,

cc) A vakolt felületen vakolattextúra, vakolatmintázat alkalmazható,

cd) A hagyományos építőanyagok természetes színe és textúrája alkalmazható;

ce) Faszerkezetek, faburkolatok esetén az anyag karakterét és színvilágát meg nem változtató állagmegóvó felületkezeléseken felül vörös, zöld, szürke, barna, fehér és fekete színezés is alkalmazható.

cf) Fém szerkezetek esetében elfogadott a felületkezelés és a fekete festés, de a színezés nem.

cg) Redőny beépítése sem látszó, sem rejtett módon nem elfogadható.

dh) Az utcai homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap arányú nyílás.

  - Zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény:

da) A burkolt felületek mérete nem haladhatja meg a zöldfelületek méreteit.

db) A telepített növényzetet Magyarországon őshonostól eltérő növényfajokkal nem lehet kialakítani.

dc) A fás szárú növények épületektől mért ültetési távolsága nem lehet kevesebb mint 5 m.

- Az általános előírások szerint településkép védelme szempontjából kiemelt területek településrészre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

  - Anyaghasználatra vonatkozó követelmények:

aa) Hagyományostól eltérő építőanyagok használata nem megengedett. - kivéve gazdasági épületek

ab) A nyílászárók és árnyékolók látszó szerkezeteinek fából kell lennie. - kivéve gazdasági épületek

ac) Falburkolatok tájdegen agyagból nem készülhetnek. - kivéve gazdasági épületek

ad) Tetőfedésre alkalmazható anyagok tekintetében a következőktől eltérni nem lehet: egyszínű natúr síkcserép, nád, zsindely. - kivéve gazdasági épületek

ae) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete hagyományostól eltérő építőanyagokból nem állhat össze. - kivéve gazdasági épületek

af) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének anyaghasználata, szín- és formavilága a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

ag) A telken belüli kerítés anyaghasználata a főépülettel diszharmóniában nem állhat.

ah) Meglévő, hagyományostól eltérő tetőhéjazat felújítható;

ai) A jelen bekezdésben felsoroltaktól különböző meglévő tetőhéjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető, ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem lehetséges.

  - Tömegformálásra vonatkozó követelmény:

ba) Az épület tömege, paraméterei a kialakult utcaképtől, valamint a településrészre jellemző léptéktől nem térhet el.

bb) Épület oromfala nem nyúlhat a tető síkja fölé.

bc) A tető kubusának meghatározásakor a szomszédos épületek tetőformáinak figyelmen kívül hagyása nem megengedett, azoktól eltérni indokolt esetben el lehet.

bd) Nyeregtetőtől, féltetőtől eltérő tetőforma alkalmazása nem megengedett - ettől eltérni csak szakmai konzultáció után lehet.

be) Az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge 40⁰ és 45⁰ között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg nem haladó vízszintes vetületi területen 40⁰-nál kisebb, vagy 45⁰-nál nagyobb hajlású tető is kialakítható.

bf) “kutyaól” tetőkibúvó felépítmény nem építhető.

bg) Manzard jellegű tető nem építhető.

bh) A kerti építmények magassága nem haladhatja meg a főépület magasságát és bruttó alapterületük nem haladhatja meg a főépület bruttó alapterületének felét.

  - Homlokzatkialakításra vonatkozó követelmény:

ca) A vakolt felületen síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat, párkányzat kialakítható és enyhe színbeli különbséggel is kiemelhető,

cb) Síkban tartott felületen eltérő színezést csak textúra váltás esetén lehet alkalmazni,

cc) A vakolt felületen vakolattextúra, vakolatmintázat alkalmazható,

cd) A hagyományos építőanyagok természetes színe és textúrája alkalmazható;

ce) Faszerkezetek, faburkolatok esetén az anyag karakterét és színvilágát meg nem változtató állagmegóvó felületkezeléseken felül vörös, zöld, kék, szürke, barna, fehér és fekete színezés is alkalmazható.

cf) Fém szerkezetek esetében elfogadott a felületkezelés és a színezés.

cg) Redőny beépítése sem látszó, sem rejtett módon nem elfogadható.

ch) A homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap arányú nyílás.

  - Zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény:

da) A burkolt felületek mérete nem haladhatja meg a zöldfelületek méreteit.

db) A telepített növényzetet Magyarországon őshonostól eltérő növényfajokkal nem lehet kialakítani.

dc) A fás szárú növények épületektől mért ültetési távolsága nem lehet kevesebb mint 5 m.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények alól indokolt esetben felmentés adható.

15. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó általános előírások

16. §

(1) Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, a történeti településrész területén, új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat lehetőség szerint földalatti elhelyezéssel kell kiépíteni.

(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új energiaellátási elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra is lehet fektetni.

(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyúttal a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

(4) Már beépített területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is

a) a történeti településrész területén

b) sétáló utcává alakítandó utcában,

c) területgazdálkodási igény miatt

d) helyi védettségű területen

e) közparkokban

csak földalatti elhelyezéssel létesíthető.

16. Teljes település ellátását biztosító vezeték nélküli elektronikus hírközlés

17.§

(1) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el. A településképi megfelelést tervezőnek kötelező szakmai konzultáció keretében igazolni kell.

(2) Belterületen belül, valamint a külterület beépítésre szánt területein az antennák elhelyezésénél a következő követelményeknek kell megfelelni:

a) Antenna csak már meglevő építményre telepíthető a gazdasági övezetek kivételével.

b) Ha meglévő épület, építmény tetejére valamely okból nem lenne telepíthető az új antenna, akkor – gazdasági övezetek kivételével – az antenna önállóan csak multifunkcionális (pl. sportpálya térvilágítás, vendéglátó egységgel együtt építve, kilátó, vadles stb.) kialakítással telepíthető.

c) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.

d) Helyi védettséggel érintett építményen, közparkban, lakó építési övezetben antenna nem telepíthető.

e) Gazdasági övezetekben önálló tartószerkezettel telepített antenna lakóépületektől csak legalább 100 méter távolságra helyezhető el.

(3) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást minden esetben be kell tartani.

17. Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

18. §

(1) Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:

a) mezőgazdasági,

b) gazdasági,

c) különleges területek.

(2) A történeti településrész, a közterek, -parkok területén a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelmények:

a) építmények esetében is elsődlegesen földalatti elhelyezés preferált,

b) építmény föld feletti kialakítása esetén tégla, vagy vakolt homlokzat, égett kerámiacserép, vagy korcolt fémlemez fedés megengedett.

c) oszlop jellegű építmény anyaga lehet fa, öntött vas, vagy beton

- FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

18. Rendelkezés a szakmai konzultációról

19. §

(1) A helyi településképi előírások értelmezésével kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész, megbízott főépítész hiányában a polgármester gondoskodik.

(2) A szakmai konzultáció keretében lehetőség van

a) a tervezés során felmerült megoldások értékelésére,

b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,

c) e rendelet szerinti településképi, illeszkedési követelmények egyeztetésére.

(3) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező:

a) 13. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (6) bekezdés, 14. § (1) bekezdés b) pontja, 14. § (3) bekezdés b) pontja, 15. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, 17. § (1) bekezdés szerinti esetekben

b) helyi értékvédelmi területet; H1 jelű védett épületet, H2 jelű, részleges védelem alatt álló épületet és H3 jelű védett építményt érintő építési tevékenység esetén.

20. §

(1) A szakmai konzultáció időpontja a felelőssel egyeztetve kerül kijelölésre.

(2) A konzultációt a tervezéssel érintett ingatlan, a tervezett tevékenység megnevezésével, az építtető és a megbízott tervező elérhetőségével és a 19. § (2)-(3) bekezdései szerinti eset megjelölésével és az eset szerint szükséges dokumentumok, dokumentáció megküldésével kell írásban, a polgármesternek címezve kezdeményezni.

(3) A tervezés során ugyanazzal az építési tevékenységgel kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

(4) A konzultációhoz a dokumentációt a tervezőnek elektronikus úton (pdf formátumban) a szakmai konzultációt legalább 8 nappal megelőzően kell megküldenie a solt.pohi@gmail.com címre.

21. §

(1) A szakmai konzultáció során elhangzottakról, állásfoglalásról emlékeztető készül, melyet felelős megküld a konzultáción megnevezett építtetőnek, vagy tervezőnek.

(2) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció leírása a szakmai konzultációra vonatkozó utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között az (1) bekezdés szerinti emlékeztetőt és az azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.

(3) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz – azonosítható módon – tartozó tervdokumentációk nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

- FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

19. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

22. §

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a (2)-(5) bekezdés szerinti esetekben.

(2) Amennyiben az épület vagy építmény közterületről, vagy közhasználatra átadott magánterületről látható, akkor

- Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

- Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén.

- Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése esetén, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

- Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén.

- Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

- Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése esetén, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

- Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése esetén.

(3) Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása esetén, amennyiben a szükséges parkolók száma növekszik.

(4) Amennyiben az építmény közterületen, közterületről, vagy közforgalom számára átadott magánterületről látható,

- Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

- Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

- Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

(5)   A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rr.) szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

20. A bejelentési eljárás részletes szabályai

23. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy a tervező (a továbbiakban: bejelentő) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú építészeti-műszaki dokumentációt vagy azt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A digitális adathordozón benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció pdf; jpeg; file formátumú lehet.

(2) A rendelet 4. melléklete szerinti űrlapon benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a bejelentő nevét, a bejelentő lakcímét (szervezet esetén székhelyét), a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát, az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát

b) a (3) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt.

(3) Az előírt építészeti-műszaki dokumentáció előzetes egyeztetést követően - a bejelentés tárgyának megfelelően - az alábbi munkarészeket tartalmazza:

a) műszaki leírást

b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) az érintett homlokzatokat,

d) színtervet vagy látványtervet, fotómontázst (szükség szerint),

e) utcaképi ábrázolást, amennyiben az érintett homlokzat az utcaképben megjelenik

f) alaprajzokat, (szükség szerint),

g) érintett metszeteket, (szükség szerint)

h) érintett homlokzatokat (szükség szerint)

24. §

(1) A bejelentés tárgyát képező tevékenység a településképi bejelentés alapján – a (2) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével vagy igazolás hiányában a bejelentéstől számított 16. napon – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(2) A polgármester a tervezett építési tevékenységet vagy rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha:

a) a bejelentés megfelel a jelen rendeletben előírt településképi követelményeknek, és

b) eleget tesz a 23. § elvárásainak.

(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a (2) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott követelményeknek.

25. §

(1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.

(2) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás a rendelkezésben meghatározott időtartamig, vagy feltétel teljesüléséig érvényes.

(3) A polgármester hatósági határozatát – amennyiben települési főépítészt foglalkoztat a település – a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.

- FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

21. A településképi kötelezési eljárás

26. §

(1)   A polgármester – törvényben – foglaltak szerint településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy bontására kötelezi.

(2)   A településképi kötelezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlan pontos címét és a kérelem indoklását, valamint a kérelmező nevét, értesítési címét és egyéb elérhetőségét (e-mail, telefon).

22. A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

27. §

(1)   A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben településkép-védelmi bírság szabható ki, melynek mértéke:

a)      a településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén 5.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedhet,

b)      a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése, a településképi követelmények be nem tartása, valamint a döntés végre nem hajtása esetén 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedhet,

(2)   A településkép-védelmi bírság megállapítása során figyelembe kell venni a jogsértések számát, a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát.

23. A településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja

28. §

A településkép-védelmi bírság a településképi kötelezésben meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően kerül kiszabásra, amelyet az ingatlan tulajdonosa 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára.

- FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

24. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere

29. §

(1) Az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a jó karbantartást meghaladó munkálatok – ezen belül a műemléki szakértés, előkészítő kutatás, rekonstrukciós tervezés, értékvizsgálati munkarészek elkészítése, építési munkák – finanszírozásához az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig támogatást adhat.

(2) A támogatás formája lehet vissza nem térítendő vagy visszatérítendő kamatmentes kölcsön.

(3) A támogatás forrását az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza, melynek felhasználására pályázatot kell kiírni.

(4) A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg legfeljebb 50 %-a, amely tartalmazza az áfát, az egyéb adókat és a közterheket is.

(5) A kérelem benyújtására kizárólag a helyi egyedi védelem alatt álló épület tulajdonosa jogosult.

(6) Osztatlan közös tulajdon esetén a résztulajdonosok önállóan is kérelmezhetik a támogatást, azonban a többi tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell a kérelemhez.

(7) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz a támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolja.

(8) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az igényelt támogatás összegét,

b) a vállalt önerő összegét,

c) mennyi időre vállalja a kamatmentes kölcsön visszafizetését, amely legfeljebb 5 év lehet,

d) amennyiben az önerőt banki hitelből biztosítja, az erről szóló banki igazolást,

e) az építési tevékenység megnevezését,

f) a tervezett tevékenységre vonatkozó költségvetést,

g) a településképi véleményt.

(9) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett előkészítési és építési munkához támogatás nem nyújtható.

(10) A pályázatokról a Képviselő-testület dönt.

(11) A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt.

(12) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a támogatott írásban nyilatkozik, a támogatási összeggel elszámol.

- FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

25. Hatálybalépés

30. §

(1)   Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –  2017. december 31. napján lép hatályba.

(2)   A 27-28. §-ok 2018. január 1-jén lépnek hatályba.

26. Átmeneti rendelkezések

31.§

E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezések

32.§

E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII.7.) önkormányzati rendelet 30-30/A. §-a.

Kalmár Pál	Krausz Henrikné dr.

polgármester	jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. december 22. napján kihirdetésre került.

Solt, 2017. december 22.

Krausz Henrikné dr.

jegyző

1. melléklet a 20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZETT ÉRTÉKEK JEGYZÉKE

- TERÜLETI VÉDELEM ALÁ HELYEZETT TERÜLETEK

Kopárságok

Történeti városmag

II. EGYEDI VÉDELEM ALÁ ESŐ ÉPÜLETEK

| Ssz. | Megnevezés | Közterület, cím | Helyrajzi szám | Jelölés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | városháza | Béke tér 1. | 1 | H-1 |
| 2. | ref. templom | Kossuth utca | 936 | H-1 |
| 3. | orvosi rendelő | Mester utca 5. | 273 | H-1 |
| 4. | rk. Templom | Vécsey tér 1. | 225 | H-1 |
| 5. | Teleki kastély | Alsórévbér | 0215/2 | H-1 |
| 6. | irodaház | Béke tér 2. | 269 | H-1 |
| 7. | irodaház | Béke tér 9. | 265/1 | H-1 |
| 8. | Teleki kastély | Felsőrévbér | 0243/38 | H-1 |
| 9. | Cebrian kúria | Kecskemét út | 1932/7 | H-1 |
| 10. | Pongrácz-Draskovich kúria | Kopaszhalom | 058/2 | H-1 |
| 11. | parókia | Kossuth utca | 934/3 | H-1 |
| 12. | lakóház | Kossuth utca 94. | 884 | H-1 |
| 13. | Óvoda | Mester utca 24. | 289 | H-1 |
| 14. | szociális otthon | Toldi utca 1. | 1633 | H-1 |
| 15. | lakóház | Ady Endre utca 2. | 1192 | H-1 |
| 16. | lakóház | Árnyas utca 7. | 2704/1 | H-1 |
| 17. | lakóház | Dózsa utca 13. | 747/2 | H-1 |
| 18. | üzlet | Hattyú utca 2. | 84 | H-1 |
| 19. | lakóház | Vécsey tér 3. | 238 | H-1 |
| 20. | lakóház | Nagymajori utca 71. | 2084/2 | H-1 |
| 21. | lakóház | Róbert Károly utca 53. | 2851/5 | H-1 |
| 22. | lakóház | Tamási Áron utca 54. | 1283/2 | H-1 |
| 23. | lakóház | Tavasz utca 2. | 1101 | H-1 |
| 24. | melléképület | Teleki utca 21. | 413 | H-1 |
| 25. | lakóház | Zöldfa utca 34 | 129 | H-1 |

2. melléklet a 20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

3. melléklet a 20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Külön kötetben található a pincefalura vonatkozó egyedi építészeti követelmények.

4. melléklet a 20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

Alulírott ……………………………………………………… (név) településképi bejelentést teszek a következők szerint:

A bejelentő (építtető vagy tervező) adatai: Név:………………………………………………………..……………….……........................

Cím:………………………………………………………..………………..…………………...

Email-cím:…………………………………………………………………..……………….......

Telefonszám:……………………………………………..………………..…………………….

A folytatni kívánt tevékenység:**

- építési tevékenység

- rendeltetésváltoztatás

- reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése

A folytatni kívánt tevékenységgel érintett ingatlan adatai: Cím:……………………………………………………………….…………………………….

Helyrajzi szám:……………..

A folytatni kívánt tevékenység tervezett időtartama: …………………………………………………………………………………………………..

A folytatni kívánt tevékenység rövid elírása: ……….…………………………………………………………..….……..…………………….

Mellékletek (a megfelelő rész aláhúzandó):

Építészeti-műszaki dokumentáció

- műszaki leírás

- helyszínrajz

- alaprajz

- homlokzat(ok)

- utcakép

- látványterv, fotómontázs

Egyéb:…………………………………………………………………………………

Kelt…………………………, 20……………..

………………………………….

aláírás