AZ IZSÁKI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER ÖNKORMÁNYZATAINAK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

2004- 2008

Készítette:

Izsák- Kom Kft

2004. augusztus

I. fejezet  A tervkészítés általános adatai	15

I. 1. Általános adatok	15

I. 2.  Az Izsáki Regionális hulladékgazdálkodási társulásban résztvevő Önkormányzatok  általános adatai  ( 2002 év )	16

1. 2. 1. Az Izsáki Régió hulladékgazdálkodási társulásban résztvevő Önkormányzatok bemutatása	17

I. 3.  A közös hulladékgazdálkodási terv szükségességének bemutatása és stratégiája	22

II. fejezet      A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy                       ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége és eredete	24

II. 1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége	24

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	24

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	25

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	25

II. 3. A területre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	26

II. 3. 1.  Nem veszélyes hulladékok	26

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	27

II. 4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	27

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	27

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	28

III. fejezet   A  hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	29

IV. fejezet   Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	30

V. fejezet   A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények,	30

a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	30

V. 1. Hulladékok gyűjtése és szállítása	30

V. 1. 1. Települési szilárd hulladékgyűjtés és szállítás	30

V. 1. 2. Települési folyékony hulladékgyűjtés és szállítás	33

V. 2. Hulladékok kezelése	35

V. 2. 1. Települési szilárd hulladékok kezelése ( hasznosítás, ártalmatlanítás )	35

V. 2. 2. Települési folyékony hulladékok kezelése ( hasznosítás, ártalmatlanítás )	37

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	38

V. 4.  A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl            ismertetendő tényezők	38

V. 4. 1.  A másodnyersanyagok és a biológiailag lebontható hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása és kezelése	38

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	39

V. 5. 1. A településeken keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	39

V. 5. 1. A települési folyékony hulladék kezelése	40

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	40

V. 6. 1. A településeken keletkező szennyvíziszap mennyisége	40

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	40

V. 6. 3 A településeken keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása	41

VI. fejezet   Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	41

VI. 1. A keletkező hulladékok  mennyiségének várható alakulása, csökkentési célok	42

VI. 2. Hasznosítási célok	44

VI. 3.A helyi és a regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok  összehasonlítása	46

VII. fejezet   Cselekvési program	50

VII. 1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatás- fejlesztési program	50

VII. 2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program	51

VII. 2. 1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása	59

VII. 2. 2. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai	60

CSENGŐD KÖZSÉG	61

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	61

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	61

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	61

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	62

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	62

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	62

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	62

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	63

II.  4. Csengőd község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	63

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	63

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	63

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	64

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	64

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	64

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	64

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	65

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	65

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	65

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	65

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	65

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	65

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	66

VI. 2. Hasznosítási célok	66

VII. Cselekvési program	66

VII. 1. A cselekvési program Csengőd településre eső költsége	67

FÜLÖPHÁZA  KÖZSÉG	69

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	69

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	69

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	69

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	70

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	70

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	70

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	70

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	71

II.  4. Fülöpháza  község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	71

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	71

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	71

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	72

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	73

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	73

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	73

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	73

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	73

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	73

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	73

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	74

VI. 2. Hasznosítási célok	74

VII. Cselekvési program	74

VII. 1. A cselekvési program Fülöpháza településre eső költsége	75

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG	77

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	77

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	77

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	77

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	78

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	78

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	78

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	78

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	79

II.  4. Fülöpszállás község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	79

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	79

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	79

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	80

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	80

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	80

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	80

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	81

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	81

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	81

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	81

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	81

VI. 2. Hasznosítási célok	82

VII. Cselekvési program	82

VII. 1. A cselekvési program Fülöpszállás településre eső költsége	83

IZSÁK  VÁROS	85

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	85

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	85

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	85

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	86

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	86

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	86

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	87

II.  4. Izsák  város éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	87

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	87

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	87

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	88

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	88

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	88

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	89

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	89

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	89

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	89

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	89

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	90

V. 6. 3. A településen keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása	90

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	90

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	90

VI. 2. Hasznosítási célok	91

VII. Cselekvési program	91

VII. 1. A cselekvési program Izsák településre eső költsége	91

HARTA NAGYKÖZSÉG	93

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	93

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	93

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	93

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	94

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	94

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	94

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	94

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	95

II.  4. Harta Nagyközség éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	95

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	95

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	95

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	96

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	96

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	96

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	97

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	97

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	97

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	97

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	97

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	97

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	98

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	98

VI. 2. Hasznosítási célok	98

VII. Cselekvési program	99

VII. 1. A cselekvési program Harta településre eső költsége	99

KASKANTYÚ  KÖZSÉG	101

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	101

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	101

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	101

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	102

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	102

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	102

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	102

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	103

II. 4.  Kaskantyú  község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	103

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	103

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	103

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	104

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	104

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	105

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	105

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	105

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	105

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	105

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	105

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	106

VI. 2. Hasznosítási célok	106

VII. Cselekvési program	107

VII. 1. A cselekvési program Kaskantyú településre eső költsége	107

KUNADACS  KÖZSÉG	109

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	109

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	109

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	109

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	110

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	110

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	110

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	110

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	111

II.  4. Kunadacs község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	111

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	111

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	111

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	112

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	112

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	112

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	113

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	113

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	113

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	113

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	113

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	114

VI. 2. Hasznosítási célok	114

VII. Cselekvési program	115

VII. 1. A cselekvési program Kunadacs településre eső költsége	115

ORGOVÁNY  KÖZSÉG	117

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	117

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	117

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	117

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	118

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	118

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok  A települési kommunális hulladékok Izsáki Regionális Hulladéklerakóba kerülnek.	118

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	119

II. 4. Orgovány éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	119

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	119

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	119

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	120

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	120

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	120

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	120

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	121

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	121

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	121

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	121

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	121

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	122

VI. 2. Hasznosítási célok	122

VII. Cselekvési program	122

VII. 1. A cselekvési program Orgovány településre  eső  költsége	123

PÁHI  KÖZSÉG	125

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	125

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	125

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	125

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	126

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	126

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	126

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	126

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	127

II. 4. Páhi község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	127

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	127

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	127

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	128

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	128

V. 2. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	129

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	129

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	129

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	129

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	129

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	129

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	130

VI. 2. Hasznosítási célok	130

VII. Cselekvési program	130

VII. 1. A cselekvési program Páhi településre  eső  költsége	131

SOLT  VÁROS	133

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	133

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	133

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	134

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	134

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	134

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	135

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	135

II.  4. Solt város éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	135

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	135

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	136

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	136

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	137

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	137

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	137

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	138

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	138

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	138

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	138

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	138

V. 6. 3. A településen keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása	138

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	139

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	139

VI. 2. Hasznosítási célok	140

VII. Cselekvési program	140

VII. 1. A cselekvési program Solt településre  eső  költsége	140

SOLTSZENTIMRE  KÖZSÉG	142

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	142

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	142

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	142

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	143

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	143

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	143

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	143

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	144

II. 4. Soltszentimre község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	144

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	144

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	144

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	145

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	145

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	145

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	146

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	146

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	146

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	146

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	146

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	147

VI. 2. Hasznosítási célok	147

VII. Cselekvési program	147

VII. 1. A cselekvési program Soltszentimre településre  eső  költsége	148

SZABADSZÁLLÁS  VÁROS	150

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	150

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	150

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	150

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	151

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	151

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	151

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	151

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	152

II. 4. Szabadszállás város éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	152

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	152

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	152

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	153

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	154

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	154

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	154

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	154

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	154

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	154

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	155

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	155

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	155

VI. 2. Hasznosítási célok	156

VII. Cselekvési program	156

VII. 1. A cselekvési program Szabadszállás településre  eső  költsége	156

TABDI KÖZSÉG	158

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	158

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	158

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	158

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	159

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	159

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	159

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	160

II. 4. Tabdi község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	160

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	160

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	160

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	161

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	161

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	161

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	161

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	162

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	162

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	162

V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	162

V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai	162

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	162

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	163

VI. 2. Hasznosítási célok	163

VII. Cselekvési program	164

VII. 1. A cselekvési program Tabdi településre  eső  költsége	164

ÚJSOLT  KÖZSÉG	166

II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	166

II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok	166

II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	166

II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok	167

II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége	167

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége	167

II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok	167

II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok	168

II. 4. Újsolt község éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra	168

II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok	168

II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok	168

III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	169

IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	169

V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	169

V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése	170

V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	170

V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	170

V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése	170

VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	170

VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása	171

VI. 2. Hasznosítási célok	171

VII. Cselekvési program	171

VII. 1. A cselekvési program Újsolt településre  eső  költsége	172

Mellékletek:

A közös hulladékgazdálkodási tervet készítő települések jelölése- Térkép

- sz. melléklet

  - A települések fejlettségi mutatói, vízvezeték ellátottság, szennyvízbekötési, gázhálózati arányok és burkolt, portalanított utak aránya.

  - A települések gazdasági infrastrukturális intézményei

  - A települések társadalmi problémái

  - A települések jelentősebb természetvédelmi területei

  - A települések gazdálkodó szervezeteinek társasági forma szerinti megoszlása és az egyéni vállalkozók száma

  - A települések hulladékgazdálkodását befolyásoló tényezők SWOT- analízise

- sz. melléklet

  - Az Alsó- Duna- ölgyi környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalása a közös hulladékgazdálkodási tervel kapcsolatban

- sz. melléklet

  - A tervezés során figyelembe vett hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke

- sz. melléklet

  - A települési hulladékban jelentkező hulladék frakciók és EWC kódszámai

# I. fejezet  A tervkészítés általános adatai

## I. 1. Általános adatok

Tervezési szint:	Helyi hulladékgazdálkodási terv 
Csengőd, Fülöpháza, Fülöpszállás, Harta, Izsák, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, Tabdi, Újsolt.

A tervet készítette:	Izsák- Kom Kft. 
	6070 Izsák, Vadas dűlő 393 / 2

A tervezésben részt vett:     Környezet- Rend Kft.

6000 Kecskemét, Strázsa u. 7.

Rudics Ákos

Okleveles agrármérnök
Szakokleveles közgazdász

Okleveles környezetvédelmi szakmérnök

Tervezési időszak: 	2004- 2008. közötti időszak

A tervezés bázis éve: 			A keletkező hulladékmennyiséget tekintve a  2002. év, a hulladékkezelő  telepek esetében a legfrissebb adatok szerint

A hulladékgazdálkodási terveket kétévente felül kell vizsgálni. Ennek keretében ki  kell értékelni a terv végrehajtása során bekövetkezett változásokat.

## I. 2.  Az Izsáki Regionális hulladékgazdálkodási társulásban résztvevő Önkormányzatok  általános adatai  ( 2002 év )

I./1. táblázat     A települések közigazgatási területeinek nagysága, lakosok száma, háztartások száma és távolság az Izsáki Regionális Hulladéklerakótól

| Ssz. | Település neve | Terület ha | Lakos szám fő | Háztartások száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Belterület | Külterület |  | Összes | Külterület |
| 1. | Csengőd | 173 | 4717 | 2. 345 | 800 | 300 |
| 2. | Fülöpszállás | 265 | 9.200 | 2. 540 | 1. 054 | 170 |
| 3. | Fülöpháza | 60 | 4. 746 | 975 | 478 | 308 |
| 4. | Izsák | 750 | 11. 376 | 6. 268 | 2. 270 | 410 |
| 5. | Harta | 286 | 12. 672 | 3. 987 | 1. 545 | 15 |
| 6. | Kaskantyú | 124 | 5. 703,6 | 1. 150 | 360 | n. a. |
| 7. | Kunadacs | 112 | 8. 885 | 1. 712 | 440 | 275 |
| 8. | Orgovány | 205 | 9. 697 | 3. 586 | 1. 249 | n. a. |
| 9. | Páhi | 132,7 | 3. 692,55 | 1. 310 | 500 | n. a. |
| 10. | Solt | 796 | 12 .470 | 7.219 | 2. 800 | 256 |
| 11. | Soltszentimre | 146 | 4. 304 | 1. 493 | 400 | n. a. |
| 12. | Szabadszállás | 390 | 16. 062 | 6. 752 | 2. 300 |  |
| 13. | Tabdi | 131 | 2. 007 | 1. 208 | 624 | 210 |
| 14. | Újsolt | 53 | 3. 245 | 193 | 117 | n. a. |

### 1. 2. 1. Az Izsáki Régió hulladékgazdálkodási társulásban résztvevő Önkormányzatok bemutatása

Demográfiai adatok

A települések számára fennmaradásuk, fejlődésük szempontjából legfontosabb kérdés, hogy népességüket megtartsák, a településen lakók számára anyagi és szellemi javakban is jó, a kor színvonalának megfelelő ellátást nyújtsanak. Ez jelenti az infrastrukturális ellátás folyamatos javítását az emberi- társadalmi élethez szükséges intézményi háttér megteremtését és fejlesztését, valamint a megélhetés javítása érdekében a gazdasági fejlődésének elősegítését.

A társulásban résztvevő települések  anyagi helyzete és a lakosságának összetételében is jelentős eltérések vannak. ( lásd. 1. sz. melléklet,  I./2.  és  I./3. táblázat 			)

Ennek ellenére elmondható, hogy a területet lehet összefogottan kezelni, hiszen a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya és a mezőgazdaság alacsony jövedelmezősége, a zöldfelület dominanciája, az egy főre jutó alacsony GDP, az alacsony népsűrűség és az erőteljes népességcsökkenés jellemzi a településeket.

Tehát célszerűnek, sőt elengedhetetlennek látszik a települések együttműködése a problémák megfogalmazásában és megoldásában, a források megszerzésében és felhasználásában.

A térség valamennyi településének közös jellemzője a nagy tanyahálózat. Infrastrukturális, egyéb ellátása ezeknek a részeknek a belterülethez képest sokkal nehezebben biztosítható. Ezért a külterület fejlesztése önálló fejlesztési politikát követel meg.

Általános tendencia  a külföldi állampolgárok tanyavásárlása. A jelenség ösztönzőleg hathat a külterület infrastrukturájának fejlődéséhez.

A munkanélküliségi ráta amely átlagosan 8- 12 % között van nem mutat reális képet, főleg az önfoglalkoztató vállalkozások és mezőgazdasági termelők miatt.

A térségben az elhelyezkedési problémák már egyaránt jelentkeznek a pályakezdő fiatalok és az alacsony ( 8 osztály ) iskolai és szakmunkás végzettségűek körében is. Magas a jövedelempótló támogatásból élők száma is. ( lásd. 1. sz. melléklet,   I./4. táblázat 			)

Jellemző az ingázás, különösen a Kecskeméthez közel eső településeken.

Az alacsony iskolai végzettség, az elöregedés, az egyoldalú gazdasági szerkezet, a szociális-, egészségügyi és mentális problémák következtében a humán erőforrás összességében gyenge.

Jellemző tendencia, hogy a termelést ma is elsősorban az idősebb generáció végzi, a korszerű termelési, piaci módszereket nem ismerve, illetve sok esetben  a szükséges anyagi fedezet hiánya miatt. Jellemző a fiatalok elvándorlása, mely a jobb munkahely és általánosan a jobb életkörülmények reménye indokol.

Környezeti elemek

A térség éghajlata kontinentális jellegű. A hőmérsékleti értékek és a csapadékeloszlás egyaránt nagy kilengést mutat. Jellemző a tartós forró nyár.

A csapadék éves mennyisége 550 mm. Melyből a nyári félévre jut 312 mm.

Ökológiai problémát jelent, a talajvíz- süllyedés, amely a Duna Tisza közének sávjában  jelent leginkább problémát, hiszen helyenként  a 3- m-t is meghaladja.

A talajvízszint ingadozása nagy és az erősen vízáteresztő felszín miatt az időjárás függvényében erősen ingadozhat.

I./5. táblázat 	Az uralkodó szélirány az alábbiakkal jellemezhető:

| É | 9, 0 % | DK | 10, 0 % | Ny | 14, 1 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉK | 14, 0 % | D | 9, 1 % | Ény | 13, 4 % |
| K | 6, 7 % | DNy | 10, 6 % | Szélcsend | 13, 1 % |

A geológiai viszonyokra jellemző, az erősen szemcsés, főleg homokos rétegekből álló pleisztocén rétegsor vastagsága 100- 150 m között változik. A felső pannon – alsó pannon határ 750 m körül van, miocén rétegek 980 m körüli mélységben kezdődnek a pleozoós medencealjzat 1040 m- en jelentkezik

Az erdősítés, mezővédő erdősávok hiányosságai miatt a homoktalajon a defláció állandó problémát jelent.

A terület környezeti érzékenységi szempontból közel 100 %- ban az „erősen érzékeny, porózus képződmények” kategóriájához sorolható és csupán néhány kisebb folt képezi a „kevésbé érzékeny képződmények” kategóriáját.4

Természetvédelem

Az 1996. évi XXI. törvény, a Kormány 184/ 1996. (XII.11.) Korm. rendelete és a 18/ 1998.

(VI.25) KTM miniszteri rendelet határozták meg a megyei területrendezési tervek kidolgozásának szükségességét és ezek főbb kereteit. A térségi szabályozás lényege volt, hogy meghatározza és megkülönböztesse

- a természetvédelmi, a környezetvédelem és a táj-, tájképvédelem célját szolgáló védelmi célú övezeteket,

- a gazdasági és az infrastrukturális fejlesztések térségi jelentőségű, illetve területhasználatot befolyásoló tevékenységeit szabályozó funkcionális övezeteket,

- a tájhasználatot befolyásoló térségi hatással rendelkező, egyéb, speciális övezeteket.

Ennek ismeretében hulladékkezelési beruházások megvalósítása, csak fokozott figyelem mellett

lehetséges, hiszen a települések területén található a Kiskunsági Nemzeti Park.

A nemzeti parki egyes részei nemzetközi szerződések biztosította oltalmat is élveznek mint pl. a Kolon –tó vagy a Fülöpházi homokbuckák, amelyek az UNESCO Ember és Bioszféra Program alapján bioszféra rezervátumok is.

A települések jelentősebb természetvédelmi területeit az 1. sz. melléklet I./6. táblázata mutatja.

A közlekedés térségi rendszerei

A társulásban résztvevő Önkormányzatok Közigazgatási területén áthaladó  közlekedési folyosóknak  – Bács- Kiskun megye jövőképében is megfogalmazott „átmenő” jellege miatt  kiemelkedő térszerkezetei jelentősége van. A terület átmeneti és összekapcsoló szerepet tölt be a Dunántúl és a Tiszántúl illetve a főváros és a Megye déli része között, tehát a legmarkánsabb elemek a főbb közlekedési útvonalak. Közülük a legjelentősebb a Dunaföldvár- Kecskemét ( 52- es ) és a Duna mente ( 51- es ) főút.

A terület közúti ellátottsága mind a főközlekedési, mind a térszerkezeti mellékutak hálózata szempontjából viszonylag kedvezőnek mondható.

Minden település megközelíthetősége jónak mondható, „zsáktelepülések” nincsenek.

A belterületi és a külterületi infrastruktúra kiépítettsége nagyon eltérő. Míg a belterületen a szilárd burkolatú utak, kerékpárutak, járdák, villamos – gáz és vízvezetékek, a telefon hálózat természetes, problémát elsősorban a csatornázottság hiánya, vagy nem kielégítő  mértéke, és a hulladékkezelés megoldatlansága jelent, addig a külterületen az alapvető infrastruktura kiépítésének lehetősége is csak igen nehezen biztosítható. Ennek oka a műszaki kivitelezés nehézségei mellett a rendkívüli nagy forrásigény.

A településeken belül is az utcák járhatósága megfelelő, legtöbb helyen szilárd burkolattal ellátott. A települések utcáinak jelentős része aszfaltos, vagy portalanított, így a nehezebb gépjárművek problémamentes és gyors  közlekedését is lehetővé teszik.

Idegenforgalom

Bács- Kiskun megye sajátosságai közé tartoznak a pusztai és a homokhátsági jellegű tanyás területek. Ezek átalakulása- idegenforgalmi hasznosítása már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött.

A mezőgazdasági termelők számára a falusi turizmus, a zöld idegenforgalom, egyes helyeken a vízi turizmus jelent jövedelemkiegészítő tevékenységet.

Valószínűleg a termeléssel egyenrangú fontosságú lesz a modern, nem termelő, de magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani képes ágazatok fejlesztése is mint pl. a falusi turizmus.

Idegenforgalom szempontjából jelentőséggel bír a Kiskunsági Nemzeti Park, amely a több település közigazgatási területén található.

A szigorú védettségre érdemes Európa -szerte híres pusztai táj szépsége, megfelelően összehangolt helyi érdekekkel, arányos földhasználattal és a táj terhelésére is tekintettel lévő idegenforgalommal a megye jövőjének különösen fontos tényezője lehet.

Mezőgazdaság erdőgazdaság

A  települések lakosságának jelentős részének a megélhetését biztosítja a mezőgazdaság és a közvetlenül hozzá kapcsolódó élelmiszeripar. A termelők között jelentős bizonytalanság érezhető a gazdasági, társadalmi helyzet miatt. Az EU tagság és az ezzel járó új támogatási rendszer – vagy a mezőgazdaság támogatásának hiánya- és a versenyhelyzet  mindenképpen átalakítja a meglévő szerkezetet.

Az EU által  előírt támogatási rendszer egyértelműen behatárolja a terület mezőgazdaságának célszerű fejlesztési irányát.

Várhatóan a belterjes ( intenzív ) művelésű területek nagysága csökkeni fog, a termelés mennyiségi csökkenését követve. A kivont területek erdősítés, gyepesítés, vagy extenzív

( ökológiai ) mezőgazdasági irányba állíthatók át.

A területre jellemző a homoki gazdálkodás kultúrája, amely főleg a szőlő- és gyümölcstermesztésre, a szántóföldi és a hajtatott zöldségtermesztésre épül.

A talajvíz- szint süllyedés által érintett területek agrárstratégiája ( területhasználati következményei ) kettős irányú, amely szerint a jobb minőségű homokon az ültetvénykultúrák elterjedése, pl. szőlő stb. a rosszabb minőségű talajokon az erdősítés elősegítése tűnik reális megoldásnak, természetesen annak figyelembevételével, hogy a természetvédelem az értékes, nagy diverzitású  gyepek megőrzését támogatja.

Megemlíthető, hogy a szerkezetátalakítás követendő iránya lehet az energetikai célú növénytermesztés ( energiaerdők telepítése ) és a mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú hasznosítása,  
 Az évek óta tartó tendencia  alapján a haszonállat tartása drasztikusa csökken. Az EU szabta agrárkövetelmények szempontjából  várható az extenzív juh és szarvasmarhatartás növekedése, a gyepgazdálkodás összehangolásával együtt.

A települések mellett lévő mezőgazdasági hígtrágya lerakók fokozatos felszámolása szintén elengedhetetlen de nehéz feladat.

Ipari tevékenységek

A jellemzően települési területek ( belterület a belterületi szabályozást igénylő külterületi lakott helyekkel   azaz a 253 / 1997. XII. Korm. Rendelet szerint 5 %- feletti beépítésű terület ) kategóriába a lakó-, ipari szolgáltató -, kereskedelmi-, intézményi és üdülőterületek, valamint a műszaki infrastruktúrák által elfoglalt területek tartoznak.

A megye sajátosságai alapján az ipari és vegyes hasznosítású területek részben belterületen részben külterületen helyezkednek el.

Ez utóbbiakhoz viszonylag számos külterületen lévő mezőgazdasági termékeket ( szőlő, gyümölcs ) feldolgozó üzem sorolható.

Az ipari üzemek közül a jelentősebbek a solti ATEV fehérjefeldolgozó Rt., az izsáki Walton Rt. pezsgőgyár, szabadszállási rágógumigyár több szövetkezet és pincészet.

Nem túl jelentős a kisiparosok száma sem, akik  a lakosság jelentős részével egyetemben  kénytelenek Kecskeméten, Budapesten alvállalkozóként nagyobb társaságoknál munkát vállalni.

A kis és középvállalkozások megerősödését nehezíti, hogy a pénzügyi szolgáltatások a térség településein csak korlátozott  mértékben elérhetők, igénybevételük pedig a gazdálkodó szervezetek számára általánosan nehéz.

Csak ideális jövőkép esetén feltételezhető, hogy a jövőben létesülő kis- és közepes méretű üzemek, vállalkozások, kihasználva a térség igen jó közlekedési, kooperációs kapcsolati lehetőségeket, képesek lesznek a jelenlegi népesség eltartására.

( lásd. 1. sz. melléklet ,  I./7. táblázat )

Honvédelmi és büntetés- végrehajtási területek
A területen a honvédségi területek aránya nagymértékben csökkent. Térségi jelentőségű honvédségi területek vannak Szabadszálláson, büntetés- végrehajtási intézmény van Harta és Solt települések külterületénél.

A szabadszállási laktanya 2004. évben bezárásra kerül.

A volt katonai gyakorlóterek rehabilitálásával a területek adottságainak megfelelő hasznosítás elérése a cél. Az újrahasznosítás célja módozatai és a teendők a tájrendezési tervben kerül meghatározásra.

A települések hulladékgazdálkodását befolyásoló tényezők SWOT- analízisét az 1. számú melléklet tartalmazza.

## I. 3.  A közös hulladékgazdálkodási terv szükségességének bemutatása és stratégiája

Az önkormányzati törvény  ( 1990. évi LXV. ) tv. ) alapján a helyi önkormányzatok önkormányzati rendeletet bocsáthatnak ki a környezetet érintő kérdésekben is.

Az önkormányzati törvény 8. § ( 1 ) bekezdése felsorolást ad a települési önkormányzatok ún. helyi közszolgáltatási feladatairól. A feladatok közül a környezet védelmét közvetlenül szolgálja a csatornázás, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás. Mindegyik jelentős hatással van a hulladékgazdálkodásra.

Mindezt figyelembe véve született meg a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény ( Hgt. ) amelynek  35 §- a ( 1 ) bekezdése kimondja, hogy „ Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A tervezés során figyelembe vett hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeit a 126 / 203. ( VII. 15. ) Korm. rendelet tartalmazza, a helyi tervek ennek megfelelően, de a helyi sajátosságokat figyelembe véve készülnek el.

A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában , üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél, egészségügy, közterület- fenntartás, stb. keletkező hulladékokkal kapcsolatos teendők kerülnek kidolgozásra.

A Hgt. 36. § ( 1.) bekezdés szerint „ Az egy körjegyzőséghez tartozó vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok a 35. § ( 1 ) bekezdés szerinti kötelezettségüket közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával és kihirdetésével teljesíthetik.

Apostag, Ágasegyháza, Csengőd, Dunaegyháza, Dunavecse, Fülöpháza, Fülöpszállás, Harta, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, Tabdi, Újsolt települések Önkormányzatai  1998. augusztus hónapban megállapodást  kötöttek a szilárd hulladékok térségi közös lerakóhelyének megvalósítására és a hulladékgazdálkodási feladatok közös elvégzésére.

Hasonló módon Ágasegyháza, Izsák és Orgovány, Csengőd, Tabdi és Akasztó  illetve Fülöpszállás és Soltszentimre   társultak a folyékony hulladék közös kezelésére.

A közös helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítésekor, településenkénti bontásban kerül a jelenlegi hulladékgazdálkodási gyakorlat bemutatásra.

Maga a terv magában foglalja a  helyzetfeltárást és  helyzetértékelést, meghatározza a tervezési időszak végére elérendő célokat, valamint a célok eléréséhez szükséges eszközöket, intézkedéseket és fejlesztési programokat.

A helyi hulladékgazdálkodási terv összhangban van a regionális, országos tervekben foglaltakkal és az EU-s célkitűzésekkel, hiszen a különböző környezetvédelmi fejlesztési, beruházási támogatások is csak akkor kaphatók hazai és EU- alapokból, ha a hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban vannak.

A  települési hulladékgazdálkodási terv alapvető célja:  az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan program  kidolgozása és végrehajtása, melynek eredményeként olyan település szerveződik, amelyet a lakosok otthonnak tekintenek, abban  ők és gyermekeik, a város, a falu leendő polgárai otthon vannak.

A települési hulladékgazdálkodási terv nyilvános, tartalmáról a helyi tömegtájékoztatási eszközökkel tájékoztatni kell alakosságot, a civil, a társadalmi és gazdálkodó szervezeteket.

A települési hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat képviselő- testülete fogadja el, illetve hagyja jóvá.

A hat éves időtartamú tervet kétévente felül kell vizsgálni és az esetleges módosításokat a települési önkormányzattal újra jóvá kell hagyatni. Két éven belüli tervmódosításra nincs lehetőség.

A hulladékgazdálkodás stratégiai alapelvei:

- A fenntartható fejlődés
A környezeti értékek meghatározása
A jövő generációiért érzett felelősség

- Elővigyázatosság elve
Kockázatok csökkentése

- Megelőzés elve- a stratégia  kulcskérdése-

- Innováció
Környezettudatos irányítási módszerek támogatása

- Gazdaszemlélet
Önkormányzati környezetvédelmi példamutatás

ADUKÖFE állásfoglalása a közös hulladékgazdálkodási tervről lásd. 2. sz. melléklet

# II. fejezet      A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy
                      ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége és eredete

A II. fejezet bemutatja azokat a hulladékokat, amelyek a települések területén keletkeznek, valami miatt ott vannak, de kezelésük nem megoldott vagy elhelyezésük nem tekinthető véglegesnek, illetve amelyekről az önkormányzatoknak kell gondoskodni valamilyen jogszabályi kötelezettség alapján vagy önként vállalt feladatként.

Cél, felállítani az un. hulladékmérleget, ami megmutatja, hogy az önkormányzatok területén ténylegesen milyen és mennyi hulladékról kell gondoskodni.

A terv a következő hulladékokról  tartalmaz adatokat:

- települési szilárd és folyékony hulladékokról és a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciókról,

- az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékokról ( kórházi, állati hulladékok ),

- kiemelten kezelendő hulladékáramokról  ( pl. csomagolási hulladékok ),

- a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított ( pl. illegálisan lerakott hulladék ) hulladékokról.

4. számú melléklet tartalmazza a települési hulladékban megjelenő hulladék frakciókat és EWC kódszámaikat a hulladékok jegyzékéről szóló 16 / 2001. ( VII. 18. ) KöM rendelet alapján

## II. 1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

### II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok

II./1. táblázat 		A tervben szereplő településeken keletkező nem veszélyes hulladékok és mennyiségük

| Hulladék | Mennyisége (t/év) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 12. 350 |
| Települési folyékony hulladékok | 99. 800 m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | 836 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 1. 100 |
| Biomassza (étkezdei maradékok, zöldhulladékok, trágya) | 150 |

Csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező vegyesen gyűjtött hulladékok. ( önkormányzati  létesítményekben keletkező hulladék is )

### II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./2. táblázat Az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő  hulladékáramok és éves mennyiségük ( tonna / év )

|  | Hulladék | EWC kód | Mennyiség ( t / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Akkumulátorok, elemek | 20 01 32* | n. a. |
|  | Elektronikai hulladékok | 20 01 35* | 42 |
|  | Egészségügyi hulladékok, gyógyszerek | 18 01 03* | n. a. |
|  | Állati eredetű hulladékok | V 13 403* | 20 |
|  | Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik | 20 01 19* | n. a. |
| Nem veszélyes hulladék | Csomagolási hulladékok |  | 10 |
|  | Biomassza (biológiailag bomló étkezdei és konyhai hulladékok, növényi hulladékok, trágya) |  | 110 |

A kommunális hulladékba kerülő veszélyes hulladékokról nincs adatunk.

A lakosságnál elpusztuló kedvtelésből tartott állatok, valamint a haszonállatok csak egy része kerül az ATEV Rt. solti gyárába. Az állati eredetű hulladékok nagy részét a tulajdonosok a saját telkükön elföldelik, illetve a szervezett begyűjtés keretein belül az ATEV szállítja el.

Az elektronikai hulladékok mennyiségére a lomtalanítás során utcára kerülő mennyiségből lehet következtetni. Legnagyobb részben rossz televíziók, hűtőszekrények jelentik a problémát.

Az önkormányzatoknál és a lakosságnál lévő, elavult számítástechnikai és kommunikációs eszközök közül egyenlőre kevés válik hulladékká, mert az eszközök legnagyobb része más  nehezebb anyagi körülmények között élő családok tulajdonába kerül.

A csomagolási hulladékok legnagyobb mennyiségbe papír csomagolóanyag, amelyet a településeken lévő „ MÉH” telepeken lehet leadni.

A leadott mennyiség függ a mindenkori átvételi ártól.

## II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége

Települési szilárd hulladék
Az önkormányzatok közigazgatási területén nincs jelentős mennyiségű illegálisan lerakott, felhalmozott hulladék. Kivétel Fülöpszállás Község, ahol ismeretlenek nagyobb mennyiségű bontási hulladékot helyezetek el a település határában és a régi szeméttelepén Lakossági és intézményi összefogással a települések az illegális hulladéklerakókat felszámolják, a hulladékot az Izsáki Regionális Hulladéklerakóba szállítják. Mennyiségéről nincs adat.

A települések régi, bezárt szeméttelepeik nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Települési folyékony hulladék
Vízjogi engedéllyel rendelkező leürítőhely található Izsákon, Solton, Csengődön és Szabadszálláson. A települések csatornázottsági  adatait a 1. számú melléklet I./2. táblázata mutatja.

A települések nagy részén a lakosság a szennyvizet  nem zárt rendszerű szennyvíztározóban gyűjti, amelyből a szennyvíz elszikkad.

Veszélyes hulladék
Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó területen veszélyes hulladékot nem halmoztak fel.

## II. 3. A területre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége

### II. 3. 1.  Nem veszélyes hulladékok

Települési szilárd hulladék
A hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozó településekről a  települési kommunális hulladék az  Izsáki Regionális Hulladéklerakóba kerül. 
Mivel az Izsáki Regionális Hulladéklerakóba csak a rendszerhez tartozó települések hulladéka kerül, a lerakóban megjelenő hulladék mennyiség nem növeli csak központosítja a  területen kezelendő hulladékmennyiséget.
Tehát Izsák városba hulladék beszállítása, a többi településről pedig hulladék kiszállítása történik.
 A települési önkormányzatok üzemeltetésben hulladék feldolgozó illetve hulladék hasznosító tevékenységet folytató üzem nincs.
A települési folyékony hulladék
A folyékony hulladék tengelyen szállítása történik, Ágasegyházáról és Orgoványról Izsákra, Tabdiról és Akasztóról Csengődre és Szabdszálláson a településen belül. A solti szennyvízbefogadóba csak a településről származó hulladék kerül ártalmatlanításra.
Fülöpházáról az önkormányzati intézményekből a folyékony hulladék a Kecskeméti  Folyékony Hulladékbefogadó Állomásra kerül.
Kommunális szennyvíziszap 
 A hasznosítást végzők neve és címe:
 -  Bognár Gáborné  Akasztó, Rózsa u. 1 / a. ( Csengőd, Tanbdi településekről )
-  Kovács László Szabadszállás, hrsz. 232 / 1. ( Szabadszállás településen )

### II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok

Veszélyes hulladék
A településeken nincs szelektív hulladékgyűjtés. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok a kommunális hulladékok közé keveredve kerülnek a hulladéklerakóba.
Mennyiségükről nincs adat. Leggyakrabban tisztítószeres, festékes göngyölegek, fáradt olaj, akkumulátor, elemek, növényvédőszer  maradványával szennyezett csomagolóanyagok találhatók meg. 
Akkumulátorok gyűjtése akciószerűen történik, Hartán. A begyűjtött hulladékot a kalocsai Kalo- Méh Trans Kft. szállítja el. Mennyiségről nincs adat.
Állati eredetű hulladékokat a településekről kizárólag az ATEV Rt. gyűjti össze és szállítja el a solti gyárába. A feldolgozás után visszamaradó hulladékot a gyár a Tószegi Veszélyes Hulladéklerakóba szállítja ártalmatlanításra. Mennyiségről nincs adat.

Az orvosi rendelőkben keletkező és külön gyűjtött egészségügyi hulladékot engedéllyel rendelkező vállalkozás szállítja el és a régión kívül kerül ártalmatlanításra. 
Mennyiségről nincs adat.

Csomagolási hulladékok
A MÉH telepek által begyűjtött csomagolóanyagok Dunaújvárosba, vagy Csepelre kerülnek.
Mennyiségről nincs adat.

## II. 4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra

### II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok

A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása az  Izsáki Regionális Hulladéklerakón  történik. Nincs válogatás, hasznosítás, kizárólag lerakás történik.  A lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége 14. 000 tonna / év.  Lakossági hulladékkal együtt gyűjtött ipari hulladékkal együtt.
 A lakosságnál képződő inert (építési és bontási) hulladékok mennyiségéről nincs megbízható adat. Az építkezésekhez már nem felhasználható rész kb. 50 %-át, utak javítására használják, a többi a bezárt szeméttelepekre kerül. 
A csatlakozó települések nagy részénél nincs megoldva a települési folyékony hulladék gyűjtése,

ártalmatlanítása, nincs kijelölve a közszolgáltató,  illetve a település nem rendelkezik az erre vonatkozó rendelettel sem. A keletkező folyékony hulladék mennyiségéről nincs használható adat.
Solt, Csengőd, Harta, Izsák, Orgovány, Tabdi és Szabadszállás településeken a folyékony hulladék nagy mennyisége engedélyezett szennyvíztisztító telepre kerül. 
Kommunális szennyvíziszap keletkezik a solti, hartai, csengődi és izsáki szennyvíztisztító telepen.

### II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok

A háztartásokban keletkező veszélyesnek minősülő hulladékok (akkumulátorok, elemek, vegyszerek, stb.) szelektív gyűjtése nincs megoldva, szinte teljes egészében a kommunális hulladékok közé kerülnek. A településeken egyenlőre nem szervezik meg a veszélyes hulladékok összegyűjtését, kivétel Harta, ahol évente egyszer iskolai akció keretében kerül sor  az akkumulátor begyűjtésére.
A csomagolási hulladékok közül az intézményi és az iskolai papírgyűjtési akciók során összegyűjtött papírhulladékok a MÉH telepére kerültek beszállításra. Az egyéb csomagolóanyagok (fa, fém, műanyag) a szilárd kommunális hulladékkal együtt lerakásra kerülnek. Mennyiségéről nincs adat.

Az akkumulátorok átvételét a lakosságtól a MÉH telepek vállalják, Solton, Hartán és Izsákon.
Az átvett akkumulátorok mennyiségéről nincs adat.

Az önkormányzati intézményekben keletkező veszélyes hulladékok (kiürült tintapatronok, fénycsövek, stb.) a kommunális hulladékba kerülnek. A hulladékok nyilvántartása nincs megoldva.
Elektronikai hulladékok keletkezése még nem jelentős, keletkezése rejtett, hiszen a települések szerkezetéből adódóan nem jelent gondot a televíziók, hűtőszekrények tárolása. A számítógépek nagy része gazdát cserél, tehát az elavult eszközök nem jelentkeznek a hulladékban.

Az állattartás során elhullott állati tetemek ( állati eredetű hulladékok )  átvételét az ATEV Rt végzi. Az Rt kezelési engedélye vonatkozik a takarmányozási célú feldolgozásra, komposztálással történő kezelésre, égetéssel történő ártalmatlanításra.

Az egészségügyi hulladékok  összegyűjtéséért a rendelőt üzemeltető Önkormányzatok, vagy a rendelőt vállalkozásban üzemeltetők a felelősek.

A hulladékokat 100 %- ban égetéssel ártalmatlanítják a régión kívül.

A településeken az iskolákban és közintézmények konyháján keletkező biomassza elhelyezéséről  a konyhát üzemeletető Önkormányzatok vagy  vállalkozók gondoskodnak.

# III. fejezet   A  hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A településeken a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő, speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

III./1. táblázat 						A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya és érvényességi ideje

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsák- Kom kft. | 6070 Izsák Vadas dűlő 393 / 2 | u.a. | Hulladék ártalmatlanítás | 47240-15 / 2003 | 2009.01. 01. |
| Saubermacher Mo. kft. | 6000 Kmét. Strázsa u. 7. | Kecskemét Kisfái | Szilárd hulladék szállítás | 14 / 401-6 / 2003. | 2006. 05. 09. |
| ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. | 6320 Solt Polyafoki dűlő | u. a. | Állati hulladék feldolgozása | 6077- 11 / 4 / 1999 | 2004. |
| BKMÁ Közútkezelő KHT. Üzemmérnökség | 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5. | 6320 Solt, Kecskeméti út 34 | útmenti parkolók tisztántartása | n. a. | n. a. |
| TI-TÓ Csatornatisztító és Szolg. Kft. | 6320 Solt, Fűzfa u. 25. | 6320 Solt, Fűzfa u. 25. | Folyékony hulladékszállítás | H-1582-5-2002 | 2005. év |
| Solt Város Önkorm. Víz és Szennyvíztisztítómű költségvetési szerv | 6320 Solt, Rév u. 4. | u. a. | Folyékony hulladékkezelés | 53 / 011- 17 / 1999 | 2004. |
| Fekete- Huszár Bt. | 6080 Szabadszállás Dankó P. u. 1. | 6080 Szabadszállás Dankó P. u. 1. | Szilárd hulladék szállítás | 47915-6 / 2003 | 2006. 08. 22. |
| Kőrösvíz Kft. | 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43. | u. a. | Folyékony hulladék szállítás |  |  |
| Inno- Kom 2002 Kft. | 1106 Budapest Jászberényi út 24- 26. | 6070 Izsák Gedeon dűlő 73 . | Folyékony hulladékkezelés | 59. 075- 19 / 2002 | 2005. év |
| Kalocsavíz Kft. | 6300 Kalocsa Hősök útja 38. | u. a. | Folyékony hulladékkezelés | 51413-9 / 1998 | 2004. év |
| Magyar Honvédség | - | 6080 Szabadszállás Csintova 250 / 6. hrsz. | Folyékony hulladékkezelés | n. a. | n. a. |
| Bácsvíz Rt. | 6000 Kecskemét Vízmű u.1. | 6000 Kecskemét Mindszenti krt. | Folyékony hulladékkezelés | n. a. | n. a. |

# IV. fejezet   Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

A településeken a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól, eltérő speciális helyi vagy egyedi intézkedések nem történtek.

# V. fejezet   A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények,

# a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

## V. 1. Hulladékok gyűjtése és szállítása

### V. 1. 1. Települési szilárd hulladékgyűjtés és szállítás

A szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására kiírt nyilvános pályázaton a Saubermacher Mo. kft.

( 6000 Kecskemét, Strázsa u. 7. ) nyert.

A hulladékok gyűjtése 120 literes zárt gyűjtőedényben történik. A rendszeresített gyűjtőedény beszerzéséről a szolgáltató gondoskodik. A gyűjtés pormentes, tömörítős gépjárművekkel történik.

A településekre jellemző a külterületek nagy aránya ( lásd. I. fejezet ). A tanyás jellegű területek bekapcsolása a kötelező hulladékgyűjtési közszolgáltatásba nehezen megoldható. A  korszerű tömörítős járművekkel a tanyák nem megközelíthetőek. ( földes utak, nagy távolságok, stb. )

A külterületi probléma megoldására, több önkormányzat a külterületre nagy konténereket helyeztetett ki.

Szeletív hulladékgyűjtés nincs kialakítva.

Az önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetve évente egyszer lomtalanítási akciót szervez.

IV.1 táblázat  A közszolgáltatást végző társaság adatai

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saubermacher Mo. kft. | 6000 Kmét. Strázsa u. 7. | Kecskemét Kisfái | Hulladék szállítás | 14 / 401-6 / 2003. | 2006. 05. 09. |

Az Izsáki Regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozó településeken

begyűjtött hulladék mennyisége:				15. 000 tonna / év

A begyűjtő kapacitása: 																					20. 000 tonna / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök:

- 2 db MAN 18.264  MUT Variopress 211,  16 m3-es tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, tömörítő képessége 1:5,

- 1 db MAN 19.314  STUMMER 16 m3-es tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, tömörítő képessége 1:5,

- 1 db STUMMER  24  m3-es tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, tömörítő képessége 1:4,

- 3 db STEYR 16 m3-es tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, tömörítő képessége 1:4,

- 1 db MERCEDES 12 m3-es tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, tömörítő képessége 1:4,

- 1 db MAN 18.264  12.000 kg teherbírású Hüffermann ASK 12 UTK konténerszállító hulladékgyűjtő gépkocsi,

- 1 db MAN 18.264  14.000 kg teherbírású Hüffermann ASK 14 UTK konténerszállító hulladékgyűjtő gépkocsi,

Hulladékgyűjtést végző tehergépjárművek átlagéletkora : 4 év

A társaság alkalmazottainak létszáma és képzettsége:

- 2 fő felsőfokú végzettségű, felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi ismeretekkel, német és angol nyelvismerettel rendelkező szakember.

- 10 fő C- kategóriás jogosítvánnyal; PAV III- al és emelőgépkezelői szakvizsgával rendelkező gépkocsivezetők

- 14  fő rakodó

A közszolgáltató által begyűjtött hulladék megnevezése: EWC 20 03 01 települési szilárd hulladék.

Egyéb hulladékgyűjtést  végző társaságok adatai:

1./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fekete- Huszár Bt. | 6080 Szabadszállás Dankó P. u. 1. | 6080 Szabadszállás Dankó P. u. 1. | Szilárd hulladék szállítás | 47915- 6 / 2003 | 2006. 08. 22. |

Gyűjtési körzet:  Szabadszállás

Begyűjtött hulladék mennyisége:				5. 000 tonna / év

A begyűjtő kapacitása: 																					5. 000 tonna / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök:

- 2 db IFA UNITECH W 50 LA/A  hulladékgyűjtő gépkocsi,

- 3 db LIAZ 110.830.- 12.1  hulladékgyűjtő gépkocsi,

A társaság alkalmazottainak létszáma és képzettsége:

- 1 fő  gépkocsivezető,

- 3  fő segédmunkás

- 1 fő személyes közreműködő kültag: környezetvédelmi szakelőadó

A társaság által gyűjtött hulladék megnevezése: települési szilárd hulladék

2./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKMÁ Közútkezelő KHT. Üzemmérnökség | 6000 Kecskemét, Bocskai u. 5. | 6320 Solt, Kecskeméti út 34. | fő útvonalak parkolóinak tisztántartása | n. a. | n.a. |

Gyűjtési körzet:  51- es, 52- es, 53 -as főút,

Begyűjtött hulladék mennyisége:			 n. a. tonna / év

A begyűjtő kapacitása: 																					n. a.  tonna / év

A társaság által gyűjtött hulladék megnevezése: települési szilárd hulladék

3./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalo- Méh Trans Kft. | 6300 Kalocsa Ciglidi kertek | 6300 Kalocsa Ciglidi kertek | Újrahasznosítható hulladék begyűjtése | 14 / 2162-4 / 2004 | 2007.július 02. |

Gyűjtési körzet:  Harta, Solt, országos engedély

Begyűjtött hulladék mennyisége:			10. 000 tonna / év

A begyűjtő kapacitása: 																		  13. 000  tonna / év

A társaság által gyűjtött hulladék megnevezése: újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Az állati eredetű hulladékok gyűjtését végző társaság adatai:

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. | 6320 Solt Polyafoki dűlő | 6320 Solt Polyafoki dűlő | Állati hulladék feldolgozása | 6077- 11 / 4 / 1999 | 2004. |

A begyűjtő kapacitás megfelelő.

### V. 1. 2. Települési folyékony hulladékgyűjtés és szállítás

A települések jelentős részén nincs megoldva a települési folyékony hulladék szervezett begyűjtése és az önkormányzatoknak a települési  folyékony hulladékkezelésről szóló rendelete sem készült el.

A lakosság által használt közműpótló berendezések  nagyobb részben nem vízzáró  és így nincs biztosítva a talaj- és a talajvíz szennyezés elleni védelem sem.

Települési folyékony hulladékra vonatkozó rendelettel rendelkezik: Solt, Harta, Izsák, Orgovány, Csengőd, Szabadszállás és Tabdi.

A közszolgáltatást végző társaságok  adatai:

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. | 6320 Solt Fűzfa u. 25. | 6320 Solt Fűzfa u. 25. | H-1582- 5- 2002 | 2005 év |

Begyűjtött hulladék mennyisége:			 13. 500    m3  / év

A begyűjtő kapacitása: 																				15. 000   m3  / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök:

- 2 db  IFA szippantó  5 m3  térfogatú felépítmény

- 1 db Styer szippantó 13 m3  térfogatú felépítmény

- 1 db Kamaz szippantó 10 m3 térfogatú felépítmény

Begyűjtési körzet: Solt

Egyéb folyékony hulladékot szállító társaságok adatai:

1./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balogh Károly | 6223 Soltszentimre Vörösmarty u. 70. | u. a. | nincs | nincs |

Begyűjtött hulladék mennyisége:				10. 000 m3  / év

A begyűjtő kapacitása: 																				10. 000      m3  / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök:

- 1 db  IFA szippantós  5 m3  térfogatú felépítmény

Begyűjtési körzet: Soltszentimre

2./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kőrösvíz Kft. | 6200 Kiskőrös Dózsa Gy. u. 43. | u. a. | n. a. | n. a. |

Begyűjtött hulladék mennyisége:				n. a. m3  / év

A begyűjtő kapacitása: 																				n. a.  m3  / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök: szippantós teherautók

Begyűjtési körzet: Tabdi, Csengőd, Kiskőrös

3./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Róna Mg. Szövetkezet | 6080 Szabadszállás, Hajcsár u. 7 / a. | u. a. | n. a. | n. a. |

Begyűjtött hulladék mennyisége:				n. a. m3  / év

A begyűjtő kapacitása: 																				n. a.  m3  / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök: szippantós teherautók

Begyűjtési körzet: Szabadszállás

4./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Somogyi István | 6080 Szabadszállás, Damjanich u. 9. | u. a. | n. a. | n. a. |

Begyűjtött hulladék mennyisége:				n. a. m3  / év

A begyűjtő kapacitása: 																				n. a.  m3  / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök: szippantós teherautók

Begyűjtési körzet: Szabadszállás, Fülöpszállás

5./

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bácsvíz Rt. | 6000 Kecskeméti Izsáki út 13. | u. a. | n. a. |  |

Begyűjtött hulladék mennyisége:				n. a. m3  / év

A begyűjtő kapacitása: 																				n. a.  m3  / év

Begyűjtésre használt szállítóeszközök: szippantós teherautók

Begyűjtési körzet: Fülöpháza

## V. 2. Hulladékok kezelése

### V. 2. 1. Települési szilárd hulladékok kezelése ( hasznosítás, ártalmatlanítás )

A települések  az 1998. június 09.- én kelt „Megállapodás regionális hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére” c. megállapodással csatlakozott az Izsáki Regionális Hulladéklerakó megépítését is magába foglaló hulladékgazdálkodási rendszerhez.

A társult önkormányzatok 2002. 05. 27.- én létrehozták az Izsák Kom Kft.- t a megépülő Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére.

Települési szilárd hulladék ártalmatlanítását végző társaság adatai

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsák Kom Kft. | 6070 Izsák Vadas dűlő 393 / 2 | 6070 Izsák Vadas dűlő 393 / 2 | 47240-15 / 2003 | 2009.01. 01. |

A települési önkormányzat által kijelölt,  kötelezően igénybeveendő  szilárd hulladéklerakó az

Izsáki Regionális Hulladéklerakó.

A hulladéklerakóra beszállító települések: Csengőd, Fülöpháza, Fülöpszállás, harta, Izsák, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, Tabdi, Újsolt.

Kezelési kód ( D ):  D1

A hulladéklerakó kapacitása  267. 950 m3.

Potenciális szabad kapacitás: 250. 000 m3.

Kezelt hulladék: települési szilárd hulladék, előkezelt települési szennyvíziszap.

Lerakott hulladék mennyisége: 12. 000 tonna / év

A hulladéklerakón a beléptető-mérlegkezelő a lerakó területére érkező járművekről és a beszállított hulladékról  forgalmi naplót vezet. A forgalmi napló számítógépes támogatással készül. A forgalmi naplóban rögzítésre kerül: a szállító jármű rendszáma; a beérkezés és a távozás időpontja; a beszállított hulladék mennyisége és fajtája; a hulladék termelője és a  hulladék beszállítója.

A beszállított különböző típusú hulladékok a 16 / 2001. (VII.18.) KÖM rendelet 1. számú mellékletében előírt EWC szám alapján vannak nyilvántartva.

Építési és bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok vonatkozásában az útalapként történő hasznosítás valamint a lerakással történő ártalmatlanítás jellemző.

Az állati eredetű hulladékok hasznosítását végző társaság adatai:

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tevékenység | Engedély száma | Érvényességi határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. | 6320 Solt Polyafoki dűlő | 6320 Solt Polyafoki dűlő | Állati hulladék feldolgozása | 6077- 11 / 4 / 1999 | 2004. |

A hasznosító kapacitás megfelelő.

### V. 2. 2. Települési folyékony hulladékok kezelése ( hasznosítás, ártalmatlanítás )

A  területen az önkormányzatok összefogásával több szennyvíztisztító beruházás  valósult meg, illetve a megvalósulás folyamatban van.

A Kormány 174 / 2003. ( X.28. ) Kormányrendelettel elfogadta a  „ közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzetei Megvalósítási Programot”

A rendelet lehető teszi, hogy a nem csatornázott területen élők szennyvizeinek kezelését is el lehessen végezni a megfelelő műszaki színvonalon és ezek létesítéséhez is külső forrásokat lehessen igénybe venni.

A területre jellemző településszerkezeti adottságok miatt több település ilyen megoldásban kell, hogy gondolkodjon.
V.1 táblázat Települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző társaságok

| Kezelő vállalkozás neve, címe | Kezelési / Hasznosítási kód ( D, R ) | Kapacitás (t / év) | Kihasználtság ( % ) | Gyűjtőkörzet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Víz és Szennyvíztisztító 6320 Solt, Rév u. 4. | D 8 | n. a. | 100 % | Solt |
| INNO-KOM Kft. 6070 Izsák Gedeon dűlő | D 8 | n. a. | n. a. | Izsák, Orgovány, Ágasegyháza |
| Csengődi szennyvíztisztító- telep | D 8 | n. a. | n. a. | Csengőd, Tabdi, Akasztó |
| Kalocsavíz Kft. Szennyvíztisztító telep 6300 Kalocsa, Hősök útja 38. | D 8 | n. a. | n. a. | Harta, Kalocsa |
| Magyar Honvédség | D8 | n. a. | 100 % | Szabadszállás |
| Bácsvíz Rt. Szennyvíztisztító telepe 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. | D8 | n. a. | n. a. | Fülöpháza |

## V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése

A települések régi szeméttelepei nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

A települések szeméttelepei 2003 / 2004.- ben kerültek bezárásra. Az illegális hulladéklerakást a szeméttelepek körülkerítésével és sáncolásával oldják meg.

Az állapotfelmérések több településen  a hulladékgazdálkodási tervvel párhuzamosan készülnek.

A szeméttelep rekultivációja a legtöbb településen még nem került napirendre.

A telepen lerakott hulladék 	EWC 20 03 01  egyéb települési hulladék és  EWC 21 01 07  bontási hulladék.

A lerakott hulladékok mennyiségéről és a hulladék okozta károk mértékéről egyenlőre nincs adat.

Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó területen- nem a kijelölt régi szeméttelepen- illegálisan lerakott nagyobb mennyiségű hulladék  nem található.

## V. 4.  A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl 
          ismertetendő tényezők

### V. 4. 1.  A másodnyersanyagok és a biológiailag lebontható hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása és kezelése

A településeken szelektív hulladékgyűjtés egyenlőre nincs, fokozatos bevezetésének várható időpontja 2005. év.

Az előzetes felmérések alapján a szelektív gyűjtés  először PET palack, papír és üveggyűjtéssel kezdődik.

A társult településeken lakók  létszáma nem teszi lehetővé a szelektíven  begyűjtött hulladékok gazdaságos kezelését, ( raktározását,  válogatását, bálázását, stb. ).

A Régióban a még gazdaságosan szállítható távolságon belül  Kecskeméten épül meg az évi

35. 000 tonna kapacitású előszelektált hulladék válogató és hulladékkezelő mű.

A válogatómű kapacitása lehetővé teszi a településeken keletkező előszelektált hulladék befogadását.

A települések falusias jellege miatt a lerakóra kerülő biohulladék mennyisége, illetve  aránya kisebb a városokra jellemző hulladékhoz képest.

Ezt kihasználva célszerűnek látszik a házi komposztálást szorgalmazni, a lerakók tehermentesítése- tehát a jogi előírások által előírt  biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének  e módon történő csökkentését.

Solton az ATEV Rt., biohulladék hasznosító megépülése, illetve  Nagykőrösön megépülő komposztáló jelenthet megoldást a biológiailag bomló hulladékok hasznosítására.

Fém és  műanyag szelektív gyűjtésre kisebb az igény. A fém begyűjtését a MÉH vállalatok és az önkéntes begyűjtők által megoldottnak tekinthető.

A Régióban a még gazdaságosan szállítható távolságon belül  Kecskeméten épül meg az inert hulladék kezelő mű.

A válogatómű kapacitása lehetővé teszi a településeken keletkező inert hulladék

( bontási törmelék, beton, tégla stb.  ) kezelését.

Az építési törmelék feldolgozására ( aprítás ) mobil rendszerű törők alkalmazásával lehetséges.

A térségben indokolt a veszélyes hulladékok akciószerű begyűjtésnek megszervezése. Hasznosításuk vagy ártalmatlanításuk a Régióban nem megoldott.

## V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V. 5. 1. A településeken keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

A Hgt. Úgy rendelkezik, hogy azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni és arra a törvény rendelkezései az érvényesek.

A Hgt. Egyértelműen meghatározza az önkormányzatok és az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit.

A települési folyékony hulladék kezelése nagyrészt megoldott Solton, Izsákon, Orgoványon, Csengődön, Tabdiban,  ahol a település jelentős része csatornázott, ( lásd I. fejezet ) és az önkormányzat rendeletben határozta meg a folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségeket és a közszolgáltatót.

Soltszentimrén, Páhin, Kunadacson, Kaskantyún az önkormányzat által kijelölt leürítő területen történik a hulladék elhelyezése. A leürítő helyek nem felelnek meg az érvényes környezetvédelmi előírásoknak.

Ezeknél a településeknél nem készült még el a folyékony hulladékkal kapcsolatos rendelet.

Az országos átlagos  vízfogyasztás 100 lit / fő  naponta és a fogyasztott vízmennyiségből mintegy 80 %- ban lesz szennyvíz.

Az alkalomszerű szippantás miatt, még a zárt építésű tárolóeszközökben gyűjtött folyékony hulladékból is van veszteség, a párolgás és a  meginduló biológiai folyamatok következtében

végbemenő természetes sűrűsödésből eredően. Zárt tárolók esetében a keletkező nyers szennyvíznél 20%-kal kevesebb szennyvízmennyiség kezeléséről kell gondoskodni.

Mivel a lakosságnál kialakított szennyvíztárolók nem zártak, ( nem szigeteltek ), a keletkező nyers szennyvíznek  kb. 10 %- a marad a tárolóban.

A települési szennyvíz mezőgazdasági és erdőgazdálkodási elhelyezése a tervben szereplő településeknél a Duna Tisza között jellemző talajadottságok miatt nem ajánlott.

### V. 5. 1. A települési folyékony hulladék kezelése

A  településeken keletkező szennyvíz kezelése megoldott vagy részben megoldott a szennyvíztisztító teleppel rendelkező településeken.

A települési szennyvíz az ipari eredetű szennyvízzel együtt van kezelve.

## V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V. 6. 1. A településeken keletkező szennyvíziszap mennyisége

| Szennyvíztisztító mű telephelye | Összes mennyiség ( t / év ) | Összes mennyiség szárazanyag ( t / év ) |
| --- | --- | --- |
| Solt, szennyvíztelep | 120 | n. a. |
| Izsák* | 350 | n. a. |
| Csengőd** | 30 | n. a. |
| Szabadszállás | 360 | n. a. |

*    begyűjtési körzet: Ágasegyháza, Izsák, Orgovány
**  begyűjtési körzet: Akasztó, Csengőd, Tabdi

### V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai

A települési szennyvizek, valamint a kezelésükből származó szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításának feltételeiről az 50 / 2001. ( IV.3. ) Korm. rendelet intézkedik. ( módosítva a 208 / 2003. ( XII.10. Korm. rendelettel ).

1./

| Hasznosítást végző neve | Hasznosítás módja | Hasznosítási terület nagysága ( ha ) | Engedélyezett mennyiség ( t / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bognár Gáborné Akasztó, Rózsa u. 1 / a. | mezőgazdasági | 5, 52 ha | 40 |

Csengőd, Akasztó és Tabdi településekről származó szennyvíziszap

2./

| Hasznosítást végző neve | Hasznosítás módja | Hasznosítási terület nagysága ( ha ) | Engedélyezett mennyiség ( t / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kovács László | mezőgazdasági | 11, 15 ha | 360 |

Szabadszállásról származó szennyvíziszap

A településeken keletkező szennyvíziszap kb.  6- 8  %- a kerül tényleges  hasznosításra.

A teljes mennyiség hasznosítás  hiányának az elsődleges oka, a szennyvíziszap felhasználására szolgáló terület hiánya, idegenkedés a szennyvíziszaptól.

Települési szilárd hulladéklerakóban csak előkezelt stabilizált szennyvíziszap rakható le, az alkalmazott technológia rovatban van jelezve ennek megléte vagy hiánya

### V. 6. 3 A településeken keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása

| Ártalmatlanítást végző neve | Ártalmatlanítás módja | Alkalmazott technológia | Engedélyezett mennyiség ( m3 / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecskeméti Reg. Hulladéklerakó Kft. | lerakás | Takaróanyagnak való felhasználás, stabilizálás után | n. a. |

Solti szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap esetében.

# VI. fejezet   Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Az önkormányzatok anyagi helyzete általában nem engedi meg az azonnali, átfogó környezetvédelmi intézkedések illetve tervek megvalósítását, ezért prioritási sorrendet kell meghatározni közöttük. A sorrend meghatározásának alapvető szempontjaként azt kell figyelembe venni, hogy mely folyamatok veszélyeztetik legerősebben az emberi egészséget, melyek azok a hatások, amelyek az egész környezeti rendszerre káros hatással vannak.

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok prioritási sorrendben:

1. A lakosság tudatformálása, és bevonása a hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott

tervek végrehajtására, a település tisztaságának javítása

2. Hulladékok keletkezésének csökkentése, a hulladékok kártételeinek megelőzése, a

károkozások felszámolása

3. A települési szilárd hulladékok előírásoknak megfelelő elhelyezése

4. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése

5. A települési hulladék lerakó állapotfelmérésének elvégzése

6. A települési folyékony hulladék előírásoknak megfelelő elhelyezése

7. A hulladékok biológiailag lebomló szerves anyagának hasznosítása

8. Az önkormányzati intézmények és a lakosság veszélyes hulladékainak nyilvántartása,

előírásoknak megfelelő ártalmatlanítása

9. A települési építési-bontási és inert hulladékok hasznosítása

## VI. 1. A keletkező hulladékok  mennyiségének várható alakulása, csökkentési célok

A hazai hulladékgazdálkodási szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy az évente keletkező hulladék mennyiségéről csak nagyon durva becslések léteznek. A települési szilárd hulladék mennyiségét sok tényező befolyásolja, mint például a település bel- és külterületen élők megoszlása, a mezőgazdasággal foglalkozók részaránya, a lakosság életszínvonala, életmódja, fűtési módja stb.

Az Izsáki  Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozó településeken a tervidőszak végéig nem fog jelentős mértékben csökkenni a hulladék mennyisége.

A tervidőszak első két éve után lehet  pontosítani  az adatokat. A cél, hogy a keletkező hulladék mennyisége a tervidőszak végére ne haladja meg a 2000. évben keletkezett mennyiséget.

Települési szilárd hulladék

A országos és regionális tervel összhangban települési szilárd hulladék mennyiségének csökkenésével nem lehet számolni.

A településen a kommunális hulladék mennyiségében, az országos adatokkal összhangban

2 – 3 %-os növekedés várható.

Mezőgazdasági és élelmiszer- ipari nem veszélyes hulladék

A Dél – Alföldi Regionális tervel összhangban nem várható csökkenés.

Települési folyékony hulladék
Települési folyékony hulladék mennyisége a szennyvíztisztító rendszer kiépítésével párhuzamosan csökkenni fog. Mennyisége a rendszerhez csatlakozó lakások számától függ. 
Azokon a településeken ahol a tervkészítési időszakban nem lehet számolni a csatornázottság megvalósításával, csökkentési cél reálisan nem tervezhető, sőt a vízfogyasztás növekedésével a keletkező szennyvízmennyiség várhatóan növekedni fog. Ilyen esetben a mindenképpen gyűjtőkocsik és kezelőlétesítmények biztosítása a cél.

A csatornázás fejlesztésének köszönhetően a társult településeknél célul kitűzhető a mennyiség 
20 %- os csökkentése.

Kommunális szennyvíziszap

Csökkentési cél  nem tűzhető ki  a csatornázás előrehaladásával, mivel a mennyiség növekszik a szennyvíztisztító telepek korszerűsítésével és a csatornázottság növekedésével.

Veszélyes hulladékok

Jelentősebb veszélyes hulladék keletkezésével a jövőben sem kell számolni. Adathiány miatt csökkentés sem várható.

Kiemelten kezelendő hulladékok

A képződő hulladékolajok mennyiségének csökkentésére közvetlen befolyásolási lehetőség nincs. A tervidőszak végére a hulladékolajok mennyiségének növekedése várható. ( gépjárművek száma, műszaki állapota stb. )

A hulladék akkumulátorok, elemek mennyiségének növekedése nem várható az élettartam javulása miatt. A kisebb méretű újratölthető akkumulátorok (pl. ceruzaelem stb.) elterjedése miatt az elemek mennyiségének csökkenése várható.

Az életszínvonal emelkedésével és az eddig elhasználódott berendezések várható tömeges lecserélésével az elektronikai hulladék mennyisége növekedni fog. A prognózist nehezíti, hogy a jelenlegi hulladék mennyisége csak durva becsléssel adható meg.

Az ellátási színvonal emelkedésével egészségügyi hulladékok mennyisége növekszik.

Az állattenyésztés a régióban jelentős. A csökkenő állatlétszám miatt   az állati eredetű hulladékok mennyiségében csökkenés várható. Az állattartás során keletkezett trágyát a mezőgazdaságban hasznosítják. 
A csomagolási hulladék mennyiségét a fogyasztói magatartás jelentősen befolyásolja, de ennek alakulása nem prognosztizálható. Kedvező elmozdulás, történt a csomagolóanyagok újrahasznosítása területén. A papír, a műanyag, csomagolóanyagok, a növény védőszeres göngyölegek begyűjtésére alakult KHT-k koordinálják, szervezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtést és hasznosítást.

## VI. 2. Hasznosítási célok

A hulladékok hasznosításának lehetőségei a:

Reuse – Újrahasználat, ami a termékek közvetlen, eredeti célra való tovább-használatát jelenti. Tipikus példa erre az italosüvegek újrahasználata. Alapvető fontosságú, hogy a termék az újrahasználat során is megőrizze eredeti lényeges jellemzőit.

Recycling- Anyagában való újrahasznosítás, amely során a hulladék anyagának feldolgozásával másodlagos nyersanyag előállítása a cél, amelyből aztán az eredeti termékhez hasonló, vagy attól különböző célú termék egyaránt előállítható - példa erre a műanyag termékek, ill. -hulladék jelentős hányada.

Recovery - Visszanyerés, amely során a hulladék anyagának termikus, vegyi, fizikai és/vagy biológiai átalakítása történik és közvetlenül felhasználható anyagot vagy energiát eredményez.

Pl. égetés, biogáz előállítás  és komposztálás.

Települési szilárd hulladék

Komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd hulladék begyűjtő és ártalmatlanító rendszer kiépítése már  megvalósult. Következő feladat a korszerű szelektív  hulladékgyűjtés beindítása.

A tervidőszak végére a szelektív hulladékgyűjtést teljessé kell tenni. A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló hulladék szervesanyag-tartalmának 2004. július 1. napjáig 25%-át, 2007. július 1. napjáig 50%-át, 2014. július 1. napjáig 65%-át  hasznosítani kell.

A települési hulladék lerakók állapotfelmérését majd a rekultivációját el kell végezni.

Biomassza jellegű hulladékok

Mennyiségi és minőségi felmérését 2006- ig kell elvégezni. A mezőgazdasági eredetű, de a termelésbe még vissza nem forgatott biomasszára kezelőkapacitást kell kiépíteni.

Települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszap
A települési folyékony hulladék és a kommunális szennyvíziszap  mezőgazdasági hasznosítás arányának növelése szükséges. A tisztított szennyvizet mezőgazdasági hasznosítással (öntözés) lehet visszaforgatni a biológiai körfolyamatba, ezáltal csökkenthető az öntözésre használandó víz mennyisége. A szennyvíziszap hasznosítására a jelenlegi ismeretek szerint a mezőgazdasági elhelyezés, a komposztálással történő humusz előállítás, illetve a fermentációs eljárással a biogáz kinyerés a gyakorlat.
A szennyvíziszap hasznosítását az országos szinten 2008. -ra minimálisan 56 %- ra kell növelni.
 ( A területen jelenleg  12 % os a hasznosítási arány )

Építési, bontási hulladék
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását, valamint a bontás során keletkező veszélyes hulladékok szétválogatását, elkülönített gyűjtését kell megoldani. Ma már engedéllyel rendelkező mobil technológiák léteznek ( SOLTÚT Kft ), amelyeket megfelelő mennyiségű hulladékok összegyűjtése esetén érdemes kitelepíteni. Az előkezelt bontási és építési hulladékok ily módon az útépítésekben újra felhasználhatók.

Kiemelten kezelendő hulladékáramok
Hulladékolajok esetében az elérendő cél a lakossági begyűjtő rendszer kiépítése, szakértő vállalkozások bevonásával.

Akkumulátorok, elemek a már több településen működő begyűjtő rendszer teljessé tétele és a hulladékká vált elemek gyűjtőrendszerét kell kialakítani. 
Csomagolási hulladékok esetében el kell érni, hogy 2005-re a hasznosítási arány 50% legyen, melyből anyagában legalább 25% hasznosuljon.

Gumihulladék hasznosításának növelésére országosan támogatni kell a gumihulladék feldolgozó üzemek létesítését.

A biomassza jellegű hulladékok mennyiségi és minőségi felmérését 2006-ig el kell végezni. A mezőgazdasági eredetű, de a termelésbe vissza nem forgatott biomasszára kezelőkapacitást kell kiépíteni. Egyik módja lehet a komposztálók, másik a fermentáló üzemek létesítése. A tervek szerint a solti ATEVBAN létesítendő komposztáló fogadni tudja a kistérség zöldhulladékát.

Ezzel a települések teljesíteni tudják a Hgt-ben meghatározott szerves anyag csökkentésére vonatkozó előírásokat.

A szelektíven gyűjtött  elektronikai és elektromos berendezések hulladékok szétszerelésére alakult társaságok bevonásával és az idevonatkozó jogszabályi háttér megjelenésével,  a hasznosítás 2005- évben megoldhatóvá válhat.

Kiselejtezett gépjárművek hasznosítására és ártalmatlanítására az EU előírásainak megfelelő, a bontótelepet kell létrehozni.

Állati eredetű hulladékok begyűjtési hálózathoz még nem csatlakozott települések csatlakozása.

Veszélyes hulladékok
Az önkormányzati intézményekben és a lakosság körében a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését, ártalmatlanítását, nyilvántartását meg kell oldani. Az elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékok hasznosítására meg kell találni az engedéllyel rendelkező technológiákat. 
Az önkormányzatoknál környezetvédelmi szakember alkalmazása felgyorsítaná ezt a folyamatot.

## VI. 3.A helyi és a regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok  összehasonlítása

VI. 1. táblázat    Nem veszélyes hulladékok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Terület |
| Települési szilárd hulladék | Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a keletkező hulladékok minél nagyobb hányada anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és a lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön | Ezen hulladékok tekintetében begyűjtő hálózat kiépítése. Komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd hulladék kezelő rendszerek kiépítése a tervidőszak végéig. A régióban a szelektív hulladékgyűjtés teljesség tétele a tervidőszak végére. |
| Települési folyékony hulladék | A folyékony hulladék további megfelelő ártalmatlanításának megszervezése. | Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban célul kitűzhető a mennyiség 15 %-os csökkentése a csatornázás fejlesztésének köszönhetően, valamint a környezetkímélő módon történő gyűjtés. A képződő mennyiség teljes mértékű felszámolása a tanyás településszerkezet miatt nem megoldható. |
| Kommunális szennyvíziszap | A szennyvíztelepi iszapok minél nagyobb arányú talajerő-visszapótláskénti hasznosítása a mezőgazdaságban. | Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban el kell érni a szennyvíziszap minőségi paramétereire vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági hasznosítás minél nagyobb arányban biztosítható legyen. |
| Építési-bontási és egyéb inert hulladékok | Biztosítani kell a településeken keletkező építési-bontási és egyéb inert hulladék külön gyűjtését, elszállítását és szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását. | Az építési és bontási hulladékok kezelésénél meg kell oldani a minél nagyobb arányú hasznosítást, valamint a bontás során keletkező veszélyes és szerves hulladékok szétválogatását, elkülönített gyűjtését. |

VI. 2. táblázat  Kiemelten kezelendő hulladékok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Terület |
| Hulladékolajok | A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére. Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása. Kapcsolódás az országos gyűjtőhasznosító hálózathoz. | A képződő mennyiség csökkentésére közvetlen befolyásolási lehetőség nincs, mert a hulladék mennyisége a felhasznált kenőolaj mennyiségétől, a gépjármű műszaki állapotától és az üzemben lévő gépjárművek számától függ. Ezekre a tényezőkre hatni környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. Lakossági begyűjtő rendszer kiépítése és teljessé tétele. |
| Akkumulátor és szárazelemek | Szelektív gyűjtés biztosítása iskolák és a kereskedők bevonásával. Kapcsolódás az országos gyűjtőhasznosító hálózathoz. | Hasonlóan az előző pontban leírtakhoz, a képződő hulladék mennyiség befolyásolása környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. A már jól működő begyűjtő rendszer teljessé tétele. |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Szelektív gyűjtés biztosítása akciószerű begyűjtés megszervezése Kapcsolódás az országos gyűjtőhasznosító hálózathoz. | Az életszínvonal emelkedésével és az eddig elhasználódott berendezések várható tömeges lecserélésével a hulladék mennyisége növekedni fog, csökkenés nem valószínű. Az elektronikai és elektromos berendezések hulladékának begyűjtési és visszavételi rendszerének kialakítása, az anyagában történő hasznosítás létesítményeinek kialakítása, a szakmai szervezetekkel történő egyeztetés a régióban elvégzendő feladatokról. |

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Terület |
| Kiselejtezett gépjárművek | Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. | A hulladék olajok esetében leírt indokok ebben az esetben is érvényesek. A képződő hulladék mennyiség befolyásolása környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. Az EU előírásainak megfelelő, a régió igényeit kielégítő bontótelepek kialakítása. |
| Egészségügyi hulladékok | Az egészségügyi intézményeknél az egészségügyi hulladék szelektív gyűjtésének és szakszerű ártalmatlanításának biztosítása. | Az ellátási színvonal emelkedésével a hulladék mennyiségének a növekedése, nem pedig a csökkenése várható. |
| Állati eredetű hulladékok | Szelektív gyűjtés biztosítása. Kapcsolódás az ATEV begyűjtési láncához. | Az állattenyésztés a régióban domináns ágazatot jelent, a hulladék mennyiségében stagnálás várható. Törekedni kell a nagy kockázatú (SRM) anyagok vágóhídon belüli elkülönített gyűjtésére. A tervidőszak végére meg kell vizsgálni az égetőkapacitás szükségességét, illetve a rentábilis működés feltételeit a nagy kockázatú (SRM) anyagokra vonatkozóan. |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Szelektív gyűjtés biztosítása | A technológia váltás már megtörtént a csomagolóeszközök területén, ezért a mennyiségi csökkenés nem várható. |

VI. 3. táblázat Csomagolási hulladékok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Regionális |
| Papír és karton csomagolási hulladék | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. | Adathiány miatt az elmozdulás iránya nem adható meg |
| Műanyag csomagolási hulladék | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. |  |
| Fa csomagolási hulladék | Lerakott mennyiség csökkentése a vegyesen gyűjtött hulladék utóválogatásának biztosításával. |  |
| Üveg csomagolási hulladék | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. |  |
| Textil csomagolási hulladék | Karitatív gyűjtések támogatása. |  |

# VII. fejezet   Cselekvési program

A cselekvési program az előző fejezetben kitűzött csökkentési, hasznosítási, ártalmatlanítási célok gyakorlati megvalósításához szükséges intézkedések felsorolását jelenti, megállapítva a felelősök, érintettek körét, az intézkedések határidejét, és várható költségét.

## VII. 1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatás- fejlesztési program

| 1. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A lakosság tudatformálása | Lakossági tájékoztatás: - a hulladékgazdálkodási tervben meghatározott feladatokról, nyilvános adatbázisok létrehozása - a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, - a veszélyes hulladékokról, - a fogyasztói kultúra fejlesztése. Önkormányzati rendelet alkotása a települési hulladékgazdálkodásról. Iskolai oktatás keretében a tanulók megismertetése a környezetvédelmi problémákkal, hulladékgazdálkodási tevékenységgel. – Erdei iskolák Környezetvédelmi szakemberek alkalmazása. Tájékozódás a különböző ( Mo-i és EU-s) pályázati lehetőségekről. |
| Közreműködő szervezetek: Szakmai szervezetek, környezetvédelmi vállalkozások, civil szervezetek, pedagógusok, helyi média, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 6. 750 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld forrás pályázatok, KÖVICE Határidő: folyamatos |

| 2. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak való megfelelés elősegítése | Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása, értékelése, felelősök kijelölése Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szakreferens kijelölése A szakreferens beiskolázása A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott, a törvények és rendeletek által szabályozott környezetvédelmi feladatokról adatbázisok létrehozása Önkormányzati rendelet alkotása ( szilárd és folyékony hulladékkezelés ) a települési hulladékgazdálkodásról. Tájékozódás a különböző ( Mo-i és EU-s) pályázati lehetőségekről. |
| Közreműködő szervezetek: Szakmai szervezetek, környezetvédelmi vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 10. 150 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld forrás pályázatok, KÖVICE Határidő: folyamatos |

## VII. 2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program

| 3. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése | A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság részére Fokozatosság elvének figyelembevétel a szelektív gyűjtés beindítása, figyelembe véve a településekre jellemző hulladék összetételt. ( PET palack, üveg, papírgyűjtés ) Lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akciók szervezése A település vállalkozóinak bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Iskolák, Helyi média, lakosság, közszolgáltató Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat, közszolgáltató, lakosság, Költségigény: 66. 650 e Ft Forrás: saját forrás, KÖVICE – Zöld forrás pályázatok, Határidő: 2004. évtől folyamatosan |

| 4. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Hulladékok keletkezésének csökkentése, kártételeinek megelőzése, károkozások felszámolása. | Önkormányzati támogatás a településen működő vállalkozások hulladék-szegény technológiáinak fejlesztésére, hulladékhasznosító vállalkozások telepítésére. Takarékos alapanyag felhasználással, a hulladék keletkezésének csökkentése. Település köz és külterületein, takarítási, lomtalanítási akciók szervezése. A külterületek bevonása a szervezett hulladékgyűjtésbe Az ellenőrzések számának növelésével, szankciók alkalmazásával megakadályozni a szabálytalan hulladék lerakást. Az észlelt környezet szennyezések jelentése az illetékes hatóságok felé. |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Közszolgáltató, Civil szervezetek, Helyi média, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzatok, lakosság Költségigény: 14. 860 e Ft Forrás: saját forrás, KÖVICE , Zöld forrás pályázatok Határidő: folyamatos |

| 5. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A települési szilárd hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése | Közintézményeknél a szelektív gyűjtés megszervezése. A szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet beszerzése. |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Közszolgáltató, Helyi média, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat, Közszolgáltató, lakosság Költségigény: 6. 700 e Ft Forrás: saját forrás, KÖVICE – Zöld forrás pályázatok, AVOP pályázat Határidő: 2005. év |

| 6. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A települési folyékony hulladék előírásoknak megfelelő elhelyezése, tisztítása | A települési folyékony hulladéklerakó állapotfelmérésének elvégzése, a környezeti kockázatának becslése. A települési folyékony hulladék elhelyezésére előírásoknak megfelelő elhelyezési alternatívák kidolgozása. A természetközeli szennyvíztisztítási példák megismertetése. A települési szennyvíz tisztítására a tervek elkészítése (szennyvíz-tisztítómű és a csatornahálózat tervezése) a beruházás megkezdése |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Tanácsadók, szakértők Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat, Költségigény: 2. 451. 000 e Ft Forrás: saját forrás, KÖVICE – Zöld forrás pályázatok, ROP pályázatok, lakossági önerő Határidő: 2009. |

| 7. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A települési szennyvíziszap hasznosítása | A települési szennyvíziszap elhelyezésére elhelyezési alternatívák kidolgozása. Mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területek felkutatása, engedélyek beszerzése |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Tanácsadók, szakértők Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat, Költségigény: 14. 100 e Ft Forrás: saját forrás, KÖVICE – Zöld forrás pályázatok, EU pályázatok Határidő: 2006. |

| 8. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Az önkormányzati intézmények és a lakosság veszélyes hulladékainak előírásoknak megfelelő ártalmatlanítása | Program összeállítása a lakossági és kistermelői veszélyes hulladékok fölmérésére. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének megoldása – alkalomszerű évi egyszeri gyűjtés megszervezése Önkormányzati intézményekben a veszélyes hulladékok nyilvántartásának bevezetése, lehetőség szerint újra hasznosításra történő elhelyezése. |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Szakértők, tanácsadók, környezetvédelmi szakmai vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 7 .500 e Ft Forrás: saját forrás Határidő: 2005. december 31. |

| 9. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A település építési, bontási és egyéb inert hulladékainak hasznosítása | Gyűjtőhely kialakítása az építési és bontási hulladékok előírásoknak megfelelő tárolására. Kapcsolatfelvétel a mobil telepítésű feldolgozó technológiát üzemelő vállalkozásokkal, az összegyűjtött hulladék feldolgozásáról és hasznosításáról. |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Szakértők, tanácsadók, környezetvédelmi szakmai vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 4. 900 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

Kiemelten kezelendő hulladékok kezelésével kapcsolatos program

| 10. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A hulladékok biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának hasznosítása | A szerves anyag hasznosítás jelentőségének megismertetése a lakossággal. A szelektíven gyűjtött, magas szervesanyag tartalmú hulladékok hasznosítási módszereinek elterjesztése a lakosság körében. Házi komposztálók elterjedésének támogatása. Integrálódás nagyüzemi komposztáló rendszerekhez. |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat Tanácsadók, szakemberek, közszolgáltatók, Helyi média, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat, lakosság Költségigény: 8. 150 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld forrás pályázatok Határidő: 2014 –ig a hulladékok szervesanyag tartalmának 65 %-t hasznosítani kell. |

| 11. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Állati eredetű hulladékok kezelésének elősegítése | Meglévő dögkutak felszámolása Csatlakozás a szakhatósági engedéllyel rendelkező állati hulladék begyűjtéshez Az állati eredetű hulladékok kezelésével kapcsolatos rendeletek megalkotása |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Szakértők, tanácsadók, környezetvédelmi szakmai vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 7. 350 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

| 12. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Hulladékba kerülő elemek és akkumulátorok mennyiségének csökkentése | Iskolákban használt elemek begyűjtésére szolgáló biztonságos edényzet kihelyezése Begyűjtési rendszer megszervezése Akkumulátorgyűjtési akció megszervezése |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, környezetvédelmi vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 4. 800 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

| 13. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Elektronikai hulladékok | Feleslegessé vált elektronikai eszközök begyűjtésének és új tulajdonos által történő felhasználásának elősegítése Szakmai szervezetekkel történő egyeztetés a hasznosítás módjairól Elektronikai hulladékbontókkal, nagykereskedőkkel és szervízekkel való kapcsolatfelvétel adatgyűjtés céljából. A gyártók által finanszírozott visszavételi- és begyűjtési rendszer kialakításának fejlesztése |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, környezetvédelmi vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 5. 120 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

| 14. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Hulladékba kerülő növényvédő szerek és csomagolóeszközeik csökkentése | Program összeállítása a lakossági és kistermelői veszélyes hulladékok fölmérésére. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének megoldása – alkalomszerű évi egyszeri gyűjtés megszervezése |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, környezetvédelmi vállalkozások, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 3. 000 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

| 15. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Csomagolási hulladékok | A keletkező csomagolási hulladékok mennyiségének és minőségének felmérése, adatok pontosítása Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kiépítése és üzemeltetése Üveghulladék hasznosítására előkezelő technológia kiépítése vagy már meglévő előkezelőkkel való kapcsolatfelvétel adatgyűjtés céljából. |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, környezetvédelmi vállalkozások, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 15. 000 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

| 16. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Gumihulladékok | A keletkező gumihulladék mennyiségének pontosítása. A településekről gazdaságosan elérhető, meglévő hasznosító és ártalmatlanító lehetőségek felmérése A megfelelő hasznosítási vagy ártalmatlanítási technológia kiépítéséig ideiglenes tárolóterek létrehozása a regionális hulladékkezelő telepen |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, környezetvédelmi vállalkozások, lakosság Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat, Izsák Kom Kft Költségigény: 2. 400 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld Forrás pályázat Határidő: 2006. december 31. |

| 17. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| Folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás beindítása | A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási pályázat kiírása A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás beindítása |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 450 e Ft Forrás: saját forrás Határidő: 2005. december 31. |

### VII. 2. 1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fokozatosan a 2005. évben lesz.

Megoldás: 1. 000 lakosonként 1 db közterületen kialakított gyűjtőszigeten ( a települések szerkezetéből adódóan ettől el lehet térni )

Gyűjtőszigeten gyűjthető hulladékok: papír, PET palack és üveg hulladék.

Hulladékudvar kialakítását a települések nem tervezik.

VII.1. táblázat  A veszélyes hulladékok begyűjtése akciók szervezésével történik.

| Hulladék | Hasznosítás ( H ) / Ártalmatlanítás ( Á ) | Hasznosítás / Ártalmatlanítás helye* |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | H / Á | Régión belül |
| Települési folyékony hulladék | H / Á | Régión belül |
| Kommunális szennyvíziszap | H | Régión belül |
| Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | H / Á | Helyben |
| Mezőgazd., élelmiszeripari nem veszélyes hull. | H | Helyben |
| Csomagolási hulladékok | H / Á | Régión belül |
| Hulladékolajok | H / Á | Régión belül |
| Akkumulátorok, elemek | H / Á | Országos szinten |
| Elektronikai és elektromos hull. | H | Régión belül |
| Egészségügyi hulladékok | Á | Országos szinten |
| Állati eredetű hulladékok | H / Á | Régión belül |
| Gumi | H / Á | Országos szinten |

### VII. 2. 2. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

| 18. CÉL | CSELEKVÉSI PROGRAM |
| --- | --- |
| A települési hulladéklerakó állapot felmérésének elvégzése | A helyi szeméttelepek állapotfelmérésének elvégzése A hulladéklerakó káros környezeti hatásainak mérséklésre vonatkozó be-avatkozások elvégzése, a szükséges kármentesítés elvégzése A rekultivációs terv elkészíttetése A rekultiváció kivitelezése, a monitoring rendszer kiépítése, a terület tájba illesztése, és hasznosításának, gondozásának megtervezése |
| Közreműködő szervezetek: Önkormányzat, Szakértők, tanácsadók, Környezetvédelmi szakmai vállalkozások Végrehajtásért felelős intézmények: Önkormányzat Költségigény: 1. 124 e Ft Forrás: saját forrás, Zöld forrás pályázat, EU pályázat Határidő: 2008. december 31. |

# SOLT  VÁROS

Általános adatok:

- A településen környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet és elérhetősége:
Természet- és Környezetvédők Solti Egyesülete
6320 Solt, Törley B. u. 10.

- Solt város rendelkezik Környezetvédelmi Programmal.

- Hulladékgazdálkodási kérdésekben kapcsolattartó neve és elérhetősége:
Krausz Henrikné dr. jegyző
6320 Solt  Béke tér 1.
Tel.: 78 / 486 014 									Fax.: 78 / 486 092 							E- mail: solt @ solt. hu

## II. 1.  A település területén keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

### II. 1. 1.  Nem veszélyes hulladékok

A keletkező nem veszélyes hulladékok és mennyiségük

| Hulladék | Mennyisége (t/év) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 2. 500 |
| Települési folyékony hulladékok | 13. 500 |
| Kommunális szennyvíziszap | 120 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 200 |
| Biomassza (étkezdei maradékok, zöldhulladékok, trágya) | 20 |

Csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező vegyesen gyűjtött hulladékok. ( önkormányzati  létesítményekben keletkező hulladék is )

### II. 1. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő  hulladékáramok és éves mennyiségük ( tonna / év )

|  | Hulladék | EWC kód | Mennyiség ( t / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Akkumulátorok, elemek | 20 01 32* | n. a. |
|  | Elektronikai, elektromos hulladékok | 20 01 35* | 10 |
|  | Egészségügyi hulladékok, gyógyszerek | 18 01 03* | n. a. |
|  | Állati eredetű hulladékok | V 13 403* | 15 |
|  | Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik | 20 01 19* | n. a. |
| Nem veszélyes hulladék | Csomagolási hulladékok |  | 2 |
|  | Biomassza ( biológiailag bomló étkezdei és konyhai hulladékok, növényi hulladékok, trágya ) |  | 15 |

### II. 1. 3.  Csomagolási hulladékok

| Hulladék | Szelektíven gyűjtött mennyiség ( t / év ) |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 2 |
| Műanyag csomagolási hulladék | n. a. |
| Fa csomagolási hulladék | n. a. |
| Fém csomagolási hulladék | n. a. |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | n. a. |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | n. a. |
| Üveg csomagolási hulladék | n. a. |
| Textil csomagolási hulladék | n. a. |

A táblázatba csak akkor kerül érték, ha a településen megoldott a hulladékok szelektív gyűjtése, vagy hulladékgyűjtő ( hasznosító ) vállalkozások  átveszik a lakosságtól a szétválogatott hulladékot vagy időszakosan bizonyos hulladékok szelektív gyűjtése történik. ( pl. papírgyűjtés, fémgyűjtés  )

## II. 2. A területen felhalmozott  hulladékok típusa és mennyisége

Solt Város közigazgatási területén nincs jelentős mennyiségű illegálisan lerakott, felhalmozott hulladék. Lakossági és intézményi összefogással az illegális hulladéklerakókat felszámolják, a hulladékot az Izsáki Regionális Hulladéklerakóba szállítják. Mennyiségéről nincs adat.

II. 3. A településre beszállított  és onnan kiszállított  hulladékok típusa és éves mennyisége

Önkormányzati üzemeltetésben hulladék feldolgozó illetve hulladékhasznosító tevékenységet folytató üzem nincs.

### II. 3. 1. Nem veszélyes hulladékok

A települési kommunális hulladék az Izsáki Regionális Hulladéklerakóba kerül.

| Hulladék | Településre beszállított ( t / év ) | Településről kiszállított ( t / év ) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 0 | 2. 500 |
| Települési folyékony hulladékok | 0 | 0 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 120 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 |
| Biomassza (étkezdei maradékok, zöldhulladékok, trágya) | 0 | 10 |

Csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladékok.

### II. 3. 2.  Szelektíven gyűjtött , kiemelten kezelendő hulladékáramok

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

## II.  4. Solt város éves hulladékmérlegének  bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra

### II. 4. 1. Nem veszélyes hulladékok

A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása ( hulladékmérleg )

| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb módon kezelt*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) |
| Települési szilárd hulladékok | 0, 1 | 2 | 0 | 0 | 99,9 | 2. 498 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.500 m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Biomassza | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | 180 | 0 | 0 |

* anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség, ** energianyerés céljából végzett hasznosítás, *** égetés, ha az nem párosul energiahasznosítással

### II. 4. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás | Egyéb módon kezelt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) |
| Veszélyes hulladék |
| Akkumulátorok, elemek | 0 | n. a. | 0 | n. a. | 0 | n. a. | 0 | n. a. |
| Elektronikai, elektromos hulladékok | 10 | 1 | 0 | n. a. | 0 | n. a. | 0 | n. a. |
| Egészségügyi hulladékok | 0 | 0 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állati eredetű hulladékok | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0, 1 | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladék |
| Csomagolási hulladékok | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

Települési szilárd hulladék

Solt város  a települési szilárd hulladékok gyűjtésével, szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a 13 / 2004. ( V. 7.) ÖR rendeletében rögzítette

A település szeméttelepe 2003.- ban került bezárásra. Az illegális hulladéklerakást a szeméttelep körülkerítésével és sáncolásával oldják meg.

A 2000. évi LXIII. Törvényben előírt teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat elkészítése a hulladékgazdálkodási tervvel párhuzamosan készül.

A szeméttelep rekultivációja még nem került napirendre.

Települési folyékony hulladék

A településen van kiépített közüzemi szennyvíz-tisztítómű és csatornahálózat.

A település a települési folyékony hulladékok gyűjtésével, szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a 14 / 2004. ( V. 7.) ÖR rendeletében rögzítette

Az önkormányzati rendelet szerint a lakosság a keletkező folyékony hulladékot, ingatlanon belüli és az építési hatóság által engedélyezett vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy vízszennyezést.

Az önkormányzat a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A folyékony  hulladék gyűjtésére és szállítására kiírt nyilvános pályázaton a TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. ( 6320 Solt, Fűzfa u. 25.,) nyert.

Szolgáltató köteles a begyűjtött hulladékot a Solt Város tulajdonában lévő , Víz és Szennyvíztisztító Telep települési folyékony hulladék fogadó műtárgyában ürítenie.

A folyékony hulladék gyűjtése és szállítása eseti megrendelés alapján történik.

## IV.  Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól, eltérő speciális helyi vagy egyedi intézkedések nem történtek.

## V. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

## V. 3.  A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése

A solti régi szeméttelep nem felel meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Állapotfelmérése a hulladékgazdálkodási tervvel párhuzamosan készül.

A település a lerakót 2003. márciusában bezárta. Az illegális hulladéklerakást sáncolással akadályozza meg.

A telepen lerakott hulladék 	EWC 20 03 01  egyéb települési hulladék,

EWC 21 01 07  bontási hulladék.

Mennyisége kb. 75. 000 tonna

Egyéb illegálisan lerakott hulladék nincs a településen.

## V. 5.  A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V. 5. 1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

|  | m3 / év / fő | Mennyiség ( m3 / év ) |
| --- | --- | --- |
| Települési folyékony hulladék | 20 | 160. 000 |

A települési folyékony hulladék leürítőhelye: 6320 Solt, Polyafoki dűlő 15 ( 0190/2 hrsz. )

A városi szennyvíztisztító telepen belül kialakított önálló objektum.

### V. 5. 2. A települési folyékony hulladék kezelése

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

| Kezelés módja | Kezelt mennyiség ( m3 / év ) | Kezelőtelep üzemeltetője |
| --- | --- | --- |
| D 8 | 13. 500 | Önkormányzat |

## V. 6.  A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

### V. 6. 2. A településen keletkező szennyvíziszap hasznosítási módjai

A szennyvíztisztító telepről kikerülő szennyvíziszap hasznosítása nem megoldott. Rövid távú elképzelés szerint  6 hónapos tárolást követően földel keverve az Izsáki Regionális Hulladéklerakón takaróanyagként való felhasználás. Hosszú távú elképzelés szerint mezőgazdasági felhasználás.

### V. 6. 3. A településen keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása

A gépi iszapvíztelenítés, majd 6 hónapos tárolás után az ártalmatlanítás a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón történik.

| Ártalmatlanítást végző neve | Ártalmatlanítás módja | Alkalmazott technológia | Engedélyezett mennyiség ( m3 / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecskeméti Reg. Hulladéklerakó kft. | lerakás | Takaróanyagnak való felhasználás, stabilizálás után | n. a. |

## VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

### VI. 1.  A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása

Nem veszélyes hulladékok, csomagolási hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége  ( +/-5 % )

| Hulladék | 2002 ( t / év ) | 2005 ( t / év ) | 2008 ( t / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 2. 000 | 2. 500 | 2. 800 |
| Települési folyékony hulladék | 13. 500 m3 | 14. 500 m3 | 4. 000 m3 |
| Kommunális szennyvíziszap | 120 | 130 | 300 |
| Építési bontási hull. egyéb inert hull. | 200 | 200 | 200 |
| Mezgazd., élelmiszeripari nem vesz. hull. | 20 | 30 | 50 |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 2 | 10 | 20 |
| Műanyag csomagolási hulladék | n. a. | 5 | 20 |
| Fa csomagolási hulladék | n. a. | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | n. a. | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | n. a. | 0 | 1 |
| Üveg csomagolási hulladék | n. a. | 5 | 5 |

A szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége ( + / - 5 % )

| Hulladék | 2002 ( t / év ) | 2005 ( t / év ) | 2008 ( t / év ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Akkumulátorok, elemek | n. a. | 0,5 | 1 |
| Elektronikai, elektromos hulladékok | 10 | 20 | 30 |
| Egészségügyi hulladékok | n. a. | n. a. | n. a. |
| Állati eredetű hulladékok | 15 | 15 | 15 |
| Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik | n. a. | 2 | 4 |
| Csomagolási hulladékok összesen | 2 | 10 | 20 |
| Biomassza ( konyhai ) | 15 | 20 | 25 |

### VI. 2. Hasznosítási célok

Adatok a hulladékgazdálkodási terv általános részének azonos pontjában tárgyalva.

## VII. Cselekvési program

Részletesen a  közös hulladékgazdálkodási terv azonos fejezete tartalmazza.

### VII. 1. A cselekvési program Solt településre  eső  költsége

| CÉL | KÖLTSÉG ( e Ft) |
| --- | --- |
| CÉL A lakosság tudatformálása | 1. 000 |
| CÉL Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak való megfelelés elősegítése | 1. 500 |
| CÉL A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése | 12. 000 |
| CÉL Hulladékok keletkezésének csökkentése, ,kártételeinek megelőzése, károkozások felszámolása. | 2. 300 |
| 5. CÉL A települési szilárd hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése | 1. 000 |
| 6. CÉL A települési folyékony hulladék előírásoknak megfelelő elhelyezése, tisztítása | 20. 000 |
| 7. CÉL A települési szennyvíziszap hasznosítása | 10. 000 |
| 8. CÉL Az önkormányzati intézmények és a lakosság veszélyes hulladékainak előírásoknak megfelelő ártalmatlanítása | 1. 200 |

| CÉL | KÖLTSÉG ( e Ft) |
| --- | --- |
| 9. CÉL A település építési, bontási és egyéb inert hulladékainak hasznosítása | 800 |
| 10. CÉL A hulladékok biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának hasznosítása | 1. 200 |
| 11. CÉL Állati eredetű hulladékok kezelésének elősegítése | 1. 200 |
| 12. CÉL Hulladékba kerülő elemek és akkumulátorok mennyiségének csökkentése | 800 |
| 13. CÉL Elektronikai hulladékok mennyiségének csökkentése | 800 |
| 14. CÉL Hulladékba kerülő növényvédő szerek és csomagolóeszközeik csökkentése | 400 |
| 15. CÉL Csomagolási hulladékok | 2. 200 |
| 16. CÉL Gumihulladékok | 100 |
| 17. CÉL Folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás beindítása | 0 |
| 18. CÉL A települési hulladéklerakó állapot felmérésének elvégzése rekultiváció | 59. 000 |